## Slide 1
Eksploatacja systemów elektroenergetycznych lokalnie bilansowanych
Projekt pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

## Slide 2
Moduł 1: Wprowadzenie i bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

## Slide 3
Moduł 1: Wprowadzenie i BHP
Wprowadzenie do kursu, cel i zakres szkolenia
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

## Slide 4
Wprowadzenie do kursu, cel i zakres szkolenia
Celem kursu jest pozyskanie teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy umożliwiającej samodzielne prace instalacyjne, eksploatacyjne i remontowe w zakresie systemów elektroenergetycznych lokalnie bilansowanych.
W tym celu należy poznać i zrozumieć podstawowe zjawiska fizyczne dotyczące przepływu prądu, poznać podstawowe metody analiz obwodów elektrycznych, poznać podstawowe elementy systemów elektroenergetycznych lokalnie bilansowanych, zrozumieć ich zasadę działania, a także ich wpływ na całokształt systemu elektroenergetycznego kraju.

## Slide 5
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-tczew/zasady-postepowania-na-wypadek-pozaru
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ji_yLxw6-lk&t=2s
W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
- zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
- wezwać straż pożarną.

## Slide 6
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
GDY TYLKO ZAUWAŻYSZ POŻAR WEZWIJ POMOC
Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-tczew/zasady-postepowania-na-wypadek-pozaru
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ji_yLxw6-lk&t=2s

## Slide 7
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraznie podaje się:
-swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
- adres i nazwę obiektu,
- co się pali, na którym piętrze,
- czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
- po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-tczew/zasady-postepowania-na-wypadek-pozaru
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ji_yLxw6-lk&t=2s

## Slide 8
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-tczew/zasady-postepowania-na-wypadek-pozaru
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ji_yLxw6-lk&t=2s

## Slide 9
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Zastosowanie lokalnych środków gaśniczych w przypadku pożarów urządzeń elektrycznych
Jeżeli to możliwe należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Przystępując do gaszenia należy zastosować gaśnice proszkowe i śniegowe.
Do gaszenia pożarów serwerów i komputerów zalecane są gaśnice halonowe na bazie dwutlenku węgla.
Do gaszenia pożarów transformatorów i rozdzielnic zaleca się gaśnice śniegowe.
Źródło: https://www.przeciwpozarowy.com/czym-gasic-elektryke

## Slide 10
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://fireshop.com.pl/blog/kompendium-wiedzy-o-gasnicach-abc?srsltid=AfmBOop9Q2TWTfOdKHnYpe0qEQxgimyooNHCsiQA6kKuGN5qqqFCe1h-
GASZENIE POŻARU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

## Slide 11
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Do gaszenia pożarów powstałych w urządzeniach posiadających akumulatory litowo-jonowe warto zastosować specjalistytczne środki gaśnicze, np. Urządzenie Gaśnicze do baterii litowych UBL-6x
Innowacyjne urządzenie gaśnicze przeznaczone do ochrony urządzeń wykorzystujących baterie litowo- jonowe (laptopy, tablety, powerbanki itp.) Środek gaśniczy aplikowany jest w postaci drobnej mgiełki, błyskawicznie schładza baterię i gasi płomienie. Powstała powłoka blokuje dostęp do tlenu i izoluje baterię blokując dalsze rozprzestrzenianie się ognia.
Źródło: https://sorbex.pl/sklep/3595-urzadzenie-gasnicze-do-baterii-litowych-ubl-6x.html

## Slide 12
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Do gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych warto zastosować specjalistyczne środki gaśnicze takie jak np. SOLARSTOP
SOLARSTOP® urządzenie gaśnicze jest głównie dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Umożliwia gaszenie modułów fotowoltaicznych jak również okablowania oraz wyposażenia dodatkowego takiego jak inwerter itp. pod napięciem maksymalnym 1000V, dodatkowo jest skuteczne w gaszeniu pożarów klas A tj. materiałów stałych. Skuteczność gaśnicza 13A, wg PN-EN 3-7.
Solarstop® tworzy stabilną pianę gaśniczą, skutecznie odizolowując dostęp światła do modułów fotowoltaicznych oraz powodując zaprzestanie przez nie produkcji prądu stałego DC.
Źródło: https://sklep-ppoz.pl/

## Slide 13
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-tczew/zasady-postepowania-na-wypadek-pozaru
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ji_yLxw6-lk&t=2s
Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem.
Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

## Slide 14
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/bezpieczniki/wlacz-w-pracy/pierwsza-pomoc

## Slide 15
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/bezpieczniki/wlacz-w-pracy/pierwsza-pomoc

## Slide 16
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/bezpieczniki/wlacz-w-pracy/pierwsza-pomoc

## Slide 17
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/bezpieczniki/wlacz-w-pracy/pierwsza-pomoc

## Slide 18
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/bezpieczniki/wlacz-w-pracy/pierwsza-pomoc

## Slide 19
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/bezpieczniki/wlacz-w-pracy/pierwsza-pomoc

## Slide 20
Zasady działania podczas pożaru oraz przy ratowaniu osób porażonych prądem
Źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/bezpieczniki/wlacz-w-pracy/pierwsza-pomoc

## Slide 21
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ma istotne znaczenie nie tylko na komfortu wykonywanych czynności zawodowych, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia pracowników. Znajomość zasad BHP i cykliczna aktualizacja wiedzy w tym zakresie jest obligatoryjna i regulowana przepisami prawa.
Pracodawca jest zobowiązany do regularnego organizowania szkoleń BHP dla pracowników energetyki. Najważniejsze zasady określone są w Rozporządzeniu Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

## Slide 22
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: http://elektroonline.pl/a/8657,12-krokow-do-bezpiecznej-pracy-przy-urzadzeniach-i-instalacjach-energetycznych
9 najważniejszych zasad BHP, 12 kroków do bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych .

## Slide 23
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp
Praca przy urządzeniach energetycznych musi odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacji. Instrukcje eksploatacji przygotowywane są przez wykwalifikowane jednostki organizacyjne, między innymi Stowarzyszenie Polskich Energetyków. W instrukcji eksploatacji musi zostać zawarta przede wszystkim charakterystyka urządzenia oraz opis wszystkich układów. Konieczne jest zamieszczenie opisu obsługi urządzenia oraz postępowania na wypadek awarii, a także dołączenie niezbędnego zestawu rysunków. W instrukcji należy zawrzeć wymagania konserwacyjne, przepisy przeciwpożarowe, zasady organizacji stanowiska pracy oraz identyfikację zagrożeń.

## Slide 24
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Przykładowa instrukcja eksploatacji – jak ją tworzyć i co zawiera?
Źródło: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/publiczne/modernizacja-absorberow/zalacznik-nr-11-wzor-instrukcja-eksploatacji.pdf?t=1529010032

## Slide 25
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Przykładowa instrukcja eksploatacji – jak ją tworzyć i co zawiera?
Źródło: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/publiczne/modernizacja-absorberow/zalacznik-nr-11-wzor-instrukcja-eksploatacji.pdf?t=1529010032

## Slide 26
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Przykładowa instrukcja eksploatacji – jak ją tworzyć i co zawiera?
Źródło: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/publiczne/modernizacja-absorberow/zalacznik-nr-11-wzor-instrukcja-eksploatacji.pdf?t=1529010032

## Slide 27
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Praca przy urządzeniach energetycznych może być wykonywana tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione i upoważnione. Muszą one posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe, które są nadawane w wyniku zdania egzaminu państwowego. Konieczne jest prowadzenie rejestru osób upoważnionych oraz zakresu i czasu trwania ich upoważnienia.
Źródło: https://laczynasnapiecie.pl/pytanie/co-moge-zrobic-majac-uprawnienia-sep-kat-e-lub-kat-d

## Slide 28
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Praca przy urządzeniach energetycznych może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych i prawidłowo oznaczonych. Obiekty energetyczne muszą być odpowiednio oznakowane, a urządzenia energetyczne nie tylko oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację, ale także zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
Źródło: https://www.sklep-firetech.waw.pl/
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp

## Slide 29
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Praca przy urządzeniach energetycznych jest możliwa po uprzednim wykonaniu czynności sprawdzających oraz zapewnieniu odpowiednich środków ochronnych. Należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy stężenie par i cieczy nie przekracza dopuszczalnych wartości i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. W przypadku występowania zagrożenia należy je usunąć lub zaopatrzyć się w odpowiednie środki ochronne, których wykaz musi zostać zawarty w instrukcji eksploatacyjnej. Wszystkie wyniki pomiarów muszą być rejestrowane.
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp

## Slide 30
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Praca przy urządzeniach energetycznych w przestrzeniach zamkniętych może być wykonywana w temperaturze nie większej niż 40°C.
Zaliczamy do nich kotły, komory, kanały, rurociągi. Przekroczenie tej temperatury jest możliwe tylko w przypadku usuwania awarii. Stanowiska pracy nie mogą być wystawione na działanie izotopowych źródeł promieniowania.
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Za-goraco-w-pracy-Kiedy-mozemy-wyjsc-7269119.html

## Slide 31
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Prace przy urządzeniach energetycznych do magazynowania paliw można przeprowadzać tylko opróżnieniu instalacji i odcięciu dopływu paliwa. Analogicznie – przy urządzeniach cieplnych konieczne jest odcięcie dopływu czynnika grzewczego, a przy instalacjach hydrotechnicznych po zamknięciu dopływu wody. Strefy prac, które wymagają wyłączenia urządzeń lub instalacji z ruchu muszą zostać prawidłowo oznakowane.
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp
Źródło: https://grupasilesia.com.pl/wp-content/uploads/2024/08/g2.pdf

## Slide 32
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Prace przy nieosłoniętych urządzeniach i instalacjach elektrycznych pod napięciem wymagają zachowania określonych odstępów w powietrzu. Wyznaczają one zewnętrzną granicę strefy prac. Minimalne odstępy uzależnione są od napięcia znamionowego urządzenia. Przykładowo, instalacja o napięciu nie większym niż 3kV wymaga zachowania minimalnego odstępu 60 mm dla prac pod napięciem i 1120 mm dla prac w pobliżu napięcia. Urządzenia odłączone od napięcia należy zabezpieczyć przed jego przypadkowym załączeniem i uziemić.
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp
Źródło: https://www.energetyka.plus/prace-na-wysokosci-w-elektroenergetyce-przepisy-i-wyposazenie/

## Slide 33
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Prace szczególnie niebezpieczne dla zdrowia lub życia ludzkiego wymagają wystosowania przez przełożonego pisemnego polecenia. Muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Zaliczamy do nich między innymi prace wewnątrz przestrzeni zamkniętych, w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem, w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych, w obiegach wody czy w wykopach.
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp
Źródło: https://asystentbhp.pl/bhp-przy-urzadzeniach-elektroenergetycznych/

## Slide 34
Warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://www.spe.org.pl/blog/praca-przy-urzadzeniach-energetycznych-bhp
Źródło: https://asystentbhp.pl/bhp-przy-urzadzeniach-elektroenergetycznych/
Prace przy urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane po przygotowaniu i przekazaniu strefy pracy. Do czynności przygotowawczych zaliczamy ustalenie kolejności przeprowadzania prac, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, oznaczenie strefy pracy, właściwy dobór osób i poinformowanie ich o ewentualnych zagrożeniach, zapewnienie właściwych środków ochrony indywidualnej (odzież, obuwie, narzędzia) oraz ustalenie sposobu łączności i alarmowania.

## Slide 35
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Wyróżniamy następujące rodzaje poleceń na pracę:
Polecenie pisemne: Wymagane przy pracach szczególnie niebezpiecznych, takich jak prace pod napięciem, w pobliżu linii napowietrznych czy remonty dużych urządzeń. Polecenie wydaje upoważniona osoba, a dokument zawiera szczegółowy zakres prac.
Polecenie ustne: Stosowane dla rutynowych, mniej skomplikowanych prac eksploatacyjnych, które nie niosą szczególnego ryzyka.
Bez polecenia: Prace wykonywane przez uprawnione osoby w ramach stałych instrukcji eksploatacji, a także w sytuacjach ratowania zdrowia, życia lub zabezpieczania urządzeń przed zniszczeniem.
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 36
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 37
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 38
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 39
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 40
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 41
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 42
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 43
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 44
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 45
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 46
Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
Źródło: https://sip.lex.pl/

## Slide 47
Moduł 2: Analiza obwodów elektrycznych w systemach elektroenergetycznych

## Slide 48
Moduł 2: Analiza obwodów elektrycznych w systemach elektroenergetycznych
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd, napięcie, moc, energia, rezystancja, reaktancja, impedancja, analiza harmonicznych w przebiegach odkształconych napięć i prądów (podstawowe pojęcia do wykorzystania w praktyce)
Elementy obwodów: źródła napięcia/prądu, obwód nierozgałęziony i obwód rozgałęziony, rezystory, kondensatory, cewki
Prawo Kirchhoffa i Prawo Ohma
Symbole i schematy elektryczne – odczytywanie i rysowanie
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa, metoda węzłowa
Obwody RLC

## Slide 49
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Co to jest prąd?
Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych poprzez badany przekrój poprzeczny ciała przewodzącego pod wpływem pola elektrycznego nazywamy prądem.
Warto poczytać: prof. dr inż. Stanisław Bolkowski „ELEKTROTECHNIKA”

## Slide 50
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Co to jest pole elektryczne?
Pole elektryczne to przestrzeń wokół ładunku elektrycznego, w której działa siła elektrostatyczna na inne ładunki.
Jako przestrzeń stanowi zbiór punktów przestrzeni. Można więc wyróżnić dwa poszczególne punkty przestrzeni i określić ich potencjał. Różnica potencjałów nazywana jest napięciem.
Co to jest przewodnik elektryczny?
Przewodnik elektryczny to materiał, który łatwo przewodzi prąd elektryczny, czyli umożliwia swobodny ruch ładunków elektrycznych (najczęściej elektronów). W przewodnikach znajdują się swobodne elektrony, które mogą się łatwo przemieszczać pod wpływem pola elektrycznego. To właśnie ich ruch tworzy prąd elektryczny.

## Slide 51
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Warunki istnienia prądu:
  Źródło napięcia (np. bateria, zasilacz)
  Zamknięty obwód elektryczny
  Przewodnik umożliwiający ruch ładunków
Izolator elektryczny to materiał, który nie przewodzi prądu elektrycznego, ponieważ nie zawiera swobodnych elektronów, które mogłyby się poruszać pod wpływem pola elektrycznego.
Źródło napięcia w ujęciu fizycznym to urządzenie, które wykonuje pracę nad ładunkami elektrycznymi, przemieszczając je z punktu o niższym potencjale do punktu o wyższym potencjale, wbrew naturalnemu kierunkowi ruchu ładunków.
Obwód elektryczny to zamknięta droga (układ), po której może płynąć prąd elektryczny. Składa się z elementów przewodzących (np. przewodów), źródła napięcia oraz odbiorników energii elektrycznej (np. żarówki, rezystora, silnika).

## Slide 52
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Prąd stały (DC, z ang. Direct Current) to taki prąd elektryczny, w którym ładunki elektryczne (elektrony) płyną zawsze w tym samym kierunku i z jednakową (lub prawie jednakową) wartością.
Do określenia „wartości” prądu używa się pojęcia natężenia prądu:
Natężenie prądu
I [A]
Czas
t [s]
Natężenie prądu elektrycznego to wielkość fizyczna określająca, ile ładunku elektrycznego przepływa przez przekrój przewodnika w jednostce czasu.
Przebieg czasowy prądu stałego wygląda następująco:

## Slide 53
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Prąd zmienny (AC, z ang. Alternating Current) to prąd elektryczny, którego wartość i kierunek zmieniają się okresowo w czasie.
Typowym przebiegiem prądu przemiennego jest prąd sinusoidalnie zmienny, ale należy pamiętać że nie zawsze tak jest. W przypadku prądu generowanego przez przekształtniki energoelektroniczne możemy mieć do czynienia z przebiegami odkształconymi.
Natężenie prądu
I [A]
Czas
t [s]
Przebieg sinusoidalny, odkształcony

## Slide 54
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Warto podkreślić różnicę pomiędzy wartością skuteczną prądu a wartością chwilową. W notacji przyjęto zasadę oznaczania wartości chwilowej prądów i napięć małymi literami. Stanowią one zatem matematycznie pochodną funkcji po czasie, stąd czasem zapisujemy za wartością w nawiasie (t) lub piszemy wprost idt. Przykładowo:
Wartości skuteczne prądu oznaczamy dużymi literami I.
Wartość skuteczna prądu matematycznie określana jest jako wartość skuteczna wektora prezentującego prąd na płaszczyźnie zespolonej.

## Slide 55
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Do pomiaru prądu stosujemy amperomierz. Podłączony jest on szeregowo z mierzoną wartością prądu w danej gałęzi obwodu.
Poniższy schemat zawiera: źródło napięcia E1 wraz z rezystancją wewnętrzną Rw, odbiornik reprezentowany przez rezystancję R oraz amperomierz oznaczony jako A.
Źródło: https://www.medianauka.pl/amperomierz
oraz: https://e-mierniki.pl/

## Slide 56
Podstawowe pojęcia fizyczne: napięcie elektryczne
Napięcie elektryczne (oznaczane jako U (u(dt))) to różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu. Mówiąc prościej, niefizycznie: to „siła”, która „popycha” ładunki elektryczne, powodując ich przepływ (czyli prąd).
W fizycznym ujęciu napięcie to praca potrzebna do przemieszczenia jednostkowego ładunku między dwoma punktami.

## Slide 57
Podstawowe pojęcia fizyczne: napięcie elektryczne
W praktyce zawodowej bardzo ważne jest właściwe zrozumienie napięcia jako wartości powstałej jako różnica potencjałów.
U=V1-V2
gdzie:
V1 – pierwszy potencał
V2 – drugi potencjał
U – napięcie mierzone w Woltach [V]
Poszczególne punkty instalacji oraz obwodu posiadają swoje własne potencjały, zmienne w czasie. Mówiąc o napięciu zawsze należy powiedzieć pomiędzy którymi punktami jest mierzone, np. napięcie pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym, napięcie międzyfazowe pomiędzy fazą pierwszą (L1) a fazą drugą (L2).

## Slide 58
Podstawowe pojęcia fizyczne: napięcie elektryczne
Do pomiaru napięcia służy woltomierz. Sondy pomiarowe określają potencjały, których różnicę wyznaczamy.
Źródło: https://www.medianauka.pl/woltomierz

## Slide 59
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc w ujęciu elektrotechniki
Moc w ujęciu elektrotechniki to wielkość fizyczna określająca, z jaką szybkością energia elektryczna jest przekształcana w inne formy energii (np. światło, ciepło, ruch). Oznacza, ile energii zużywa lub wytwarza urządzenie w jednostce czasu. Jednostką mocy czynnej jest Wat [W].
W elektrotechnice określamy 4 podstawowe rodzaje mocy:
  Moc czynna
  Moc bierna
  Moc pozorna
  Moc odkształcenia (moc dystorsji)

## Slide 60
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc czynna
Moc czynna, oznaczana jako P, w układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego) stanowi część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło. W układach prądu stałego cała moc jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat. Można więc określić ją jako moc zamienianą na energię użyteczną (ciepło, światło, ruch).
Matematycznie stanowi rozwiązanie całki Riemanna:
W urządzeniach zasilanych napięciem przemiennym sinusoidalnym, które są odbiornikami liniowymi, natężenie prądu ma przebieg sinusoidalny. Wzory na napięcie i natężenie chwilowe mają teraz postać:
Gdzie: u(t), i(t) – chwilowe wartości napięcia i prądu, Umax, Imax – wartości maksymalne zwane amplitudą, sin, cos – funkcje trygonometryczne, wt – pulsacja wyrażona jako iloczyn częstotliwości, liczby pi i 2 (2pf), j – kąt przesunięcia fazowego napięcia i prądu

## Slide 61
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc czynna
Podstawmy je do wzoru:

## Slide 62
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc czynna
Podstawmy je do wzoru:
Składowa oznaczona na czerwono stanowi chwilową wartość mocy czynnej. W praktyce zazwyczaj operujemy wartościami średnimi. Wówczas wartość mocy czynnej określamy wzorem:
Rysunek przedstawia przykładowy przebieg napięcia i prądu. Widzimy także czym jest przesunięcie fazowe z naszego wzoru.

## Slide 63
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc bierna
Moc bierna – wielkość opisująca pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu prądu przemiennego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, lecz jest konsekwencją zasady działania maszyn elektrycznych (np. transformatorów, silników). Energia jest pobierana ze źródła w części okresu przebiegu przemiennego, magazynowana przez odbiornik (w postaci energii pola elektrycznego lub magnetycznego) i oddawana do źródła w innej części okresu, co jest związane z zanikiem pola w odbiorniku. Częstotliwość mocy biernej (tak samo jak i mocy czynnej, pozornej) jest dwukrotnością częstotliwości prądu i napięcia w obwodzie.

## Slide 64
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc bierna
Dla przebiegów sinusoidalnie zmiennych średnia moc bierna jest definiowana jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i prądu, oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem a prądem:
Gdzie:
Q – moc bierna
U – wartość skuteczna napięcia
I – wartość skuteczna prądu
- kąt przesunięcia pomiędzy napięciem a prądem
X- reaktancja – będzie zdefiniowana później 

## Slide 65
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc pozorna
Moc pozorna – wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:
Związek pomiędzy mocą czynną, bierną i pozorną jest następujący:
Geometrycznie możemy więc przedstawić związek mocy jako trójkąt:
lub
Gdzie kąt stanowi przesunięcie fazowe między przebiegami napięcia i prądu

## Slide 66
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc pozorna
Nanosząc przykładowe wartości przebiegów chwilowych mocy uzyskujemy:
Nie wyczerpuje to tematu współczesnej elektrotechniki ponieważ coraz większe znaczenie ma moc związana z odkształceniem przebiegu sinusoidalnego (w „gniazdku” nie mamy już do czynienia z czystym sinusem ale przebiegiem odkształconym, zawierającym szereg harmonicznych). Dlatego trafniejszą interpretacją niż wskazany wcześniej trójkąt mocy jest bryła przestrzenna. Dochodzimy do mocy dystorsji D opisanej po raz pierwszy w 1927 roku przez węgierskiego uczonego Budeanu.

## Slide 67
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc dystorsji
Moc odkształcenia (moc dystorsji) – rodzaj mocy biernej w sieciach prądu przemiennego powstającej w obwodach w wyniku działania w niej nieliniowych elementów wywołujących niesinusoidalny przebieg natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Przykładem nieliniowych elementów instalacji są inwertery (falowniki) stosowane w pralkach, suszarkach, energoelektronice, lodówkach, a także inwertery systemów PV.
W XIX wieku moc dystorsji nie była brana pod uwagę, w XX wieku była marginalna, w XXI wieku będzie zagadnieniem dominującym.

## Slide 68
Podstawowe pojęcia fizyczne: moc dystorsji
Spójrzmy na związek mocy czynnej, biernej, pozornej oraz dystorsji jeszcze raz:
Źródło: https://www.kierunekchemia.pl/artykul,85690,system-optymalizacji-energii-elektrycznej.html

## Slide 69
Podstawowe pojęcia fizyczne: energia elektryczna
Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik.
Zużycie energii elektrycznej w technice mierzone jest w kilowatogodzinach [kWh]. Urządzeniem do pomiaru zużycia energii elektrycznej jest licznik energii elektrycznej.

## Slide 70
Podstawowe pojęcia fizyczne: energia elektryczna
Współczesne systemy automatyki budynkowej posiadają zaawansowane monitory energii umożliwiające analizę wszystkich parametrów sieci: monitorowanie wartości chwilowych napięć i prądów, wartości skutecznych napięć i prądów w czasie, wartości chwilowych mocy, oraz energii. Zgromadzony zbiór danych umożliwia skuteczne zarządzanie przepływem mocy np. z wykorzystaniem polskiej technologii EKO-OZE-PV.

## Slide 71
Podstawowe pojęcia fizyczne: rezystancja
Rezystancja, opór (elektryczny, czynny), oporność (czynna) (z łac. resistere — sprzeciwiać się, stawiać opór) – wielkość charakteryzująca relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego.
Zwyczajowo rezystancję oznacza się symbolem R . Jednostką rezystancji w układzie SI jest om, którego symbolem jest Ω .
Dla układów prądu stałego związek pomiędzy napięciem, prądem oraz rezystancją wyraża się wzorem:

## Slide 72
Podstawowe pojęcia fizyczne: reaktancja
Dla przebiegów zmiennych w których występują elementy pojemnościowe oraz indukcyjnościowe mówimy o reaktancji odpowiednio pojemnościowej lub indukcyjnościowej. Charakterystyka obwodu powoduje przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem. Oznacza to, że część energii wykorzystana jest do tworzenia pola magnetycznego lub elektrycznego. Poziom tego zjawiska uzależniony jest od indukcyjności i pojemności obwodu. Reaktancja wyrażana jest wzorami odpowiednio:
Gdzie:
L – indukcyjność cewki
C – pojemność kondensatora
w - pulsacja równa 2pf

## Slide 73
Podstawowe pojęcia fizyczne: impedancja
Dla obwodów prądu zmiennego zamiast o rezystancji mówimy o impedancji będącej odpowiednikiem rezystancji wyrażonej liczbą zespoloną składającą się z części rzeczywistej w postaci rezystancji oraz urojonej w postaci reaktancji. Opisuje to wzór:

## Slide 74
Podstawowe pojęcia fizyczne: impedancja
By lepiej zrozumieć opis matematyczny fizycznych aspektów omawianych wcześniej zagadnień odsyłam do książki wydawnictwa Politechniki Śląskiej : „Liczby zespolone. Tom 1. Podstawowe operacje na liczbach zespolonych” autorstwa: HOŁUBOWSKI W., PLESZCZYŃSKI M., RÓŻAŃSKI M., SŁOWIK R., WITUŁA R., SMUDA A.

## Slide 75
Podstawowe pojęcia fizyczne: impedancja
Zestawiając ze sobą możliwe składowe impedancji RLC:
Źródło: https://www.slideserve.com/hank/metoda-symboliczna-analizy-obwod-w-pr-du-sinusoidalnego

## Slide 76
Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Najprostsze ujęcie matematycznych aspektów analizy harmonicznych można przedstawić następująco:
  Każdy przebieg okresowy odkształcony można przedstawić jako sumę przebiegów sinusoidalnych o częstotliwościach będących krotnością częstotliwości podstawowej
  Amplituda każdego z przebiegów będzie inna i będzie w inny sposób rzutować na finalny kształt przebiegu
  Dla lepszego zobrazowania wpływu poszczególnych harmonicznych stosuje się prezentację widmową, gdzie pokazujemy poszczególne harmoniczne jako prążki o różnej amplitudzie

## Slide 77
Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Każdy przebieg okresowy odkształcony i nieokresowy spełniający warunki Dirichleta można przedstawić jako sumę przebiegów sinusoidalnych i cosinusoidalnych o częstotliwościach będących krotnością częstotliwości podstawowej
Źródło animacji: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Periodic_identity_function.gif

## Slide 78
Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Amplituda każdego z przebiegów będzie inna i będzie w inny sposób rzutować na finalny kształt przebiegu
Źródło animacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_Fouriera#/media/Plik:Fourier_series_and_transform.gif

## Slide 79
Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Dla lepszego zobrazowania wpływu poszczególnych harmonicznych stosuje się prezentację widmową, gdzie pokazujemy poszczególne harmoniczne jako prążki

## Slide 80
Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
By zgłębić dogłębnie zagadnienie warto przeczytać:

## Slide 81
Elementy obwodów: źródła napięcia / prądu
W analizie obwodów stosujemy element będący źródłem napięcia oraz źródłem prądowym.
W analizie obwodów często obok źródła napięcia dodaje się rezystor będący symbolem rezystancji wewnętrznej ogniwa.
źródło napięciowe źródło prądowe

## Slide 82
Elementy obwodów: źródła napięcia / prądu
Źródło napięciowe
Źródło prądowe
Źródło: https://teoriaelektryki.pl/zrodla-napieciowe-i-pradowe/

## Slide 83
Elementy obwodów: źródła napięcia i obwód nierozgałęziony
Źródło: „ELEKTROTECHNIKA 4”
Storna VARTA.com

## Slide 84
Elementy obwodów: obwód rozgałęziony
Źródło: https://www.robotyka.net.pl/obliczanie-obwodow-metoda-praw-kirchhoffa-metoda-klasyczna/
Źródło napięcia
Węzeł
Gałęzie obwodu

## Slide 85
Elementy obwodów: obwód rozgałęziony
Spadek napięcia
Na rezystorze R1
Prąd gałęzi 1: I1
Źródło: https://www.robotyka.net.pl/obliczanie-obwodow-metoda-praw-kirchhoffa-metoda-klasyczna/

## Slide 86
Elementy obwodów: rezystor
Rezystor, opornik elektryczny (z łac. resistere „stawiać opór”) – element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego.
Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik.
Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło.
Idealny opornik posiada tylko jedną wielkość, która go charakteryzuje – rezystancję. W praktyce występuje jeszcze pojemność wewnętrzna oraz wewnętrzna indukcyjność, co, np. w technice wysokich częstotliwości (RTV), ma duże znaczenie (jest to tzw. pojemność oraz indukcyjność pasożytnicza).
W technice bardzo wysokich częstotliwości – kilkuset megaherców (MHz) i powyżej – właściwości pasożytnicze typowego rezystora muszą być traktowane jako wartości rozproszone, tzn. rozłożone wzdłuż jego fizycznych wymiarów (zobacz: schemat zastępczy)

## Slide 87
Elementy obwodów: rezystor
Źródło: https://forbot.pl/blog/czym-jest-moc-jak-dobrac-odpowiednie-elementy-id17277
Wikipedia
Jednostka: 1 ohm [W]
Oznaczenie: R

## Slide 88
Elementy obwodów: rezystor
Połączenie szeregowe rezystorów
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystor

## Slide 89
Elementy obwodów: rezystor
Połączenie równoległe rezystorów
Dla dwóch połączonych rezystorów R1 i R2 rezystancja zastępcza wynosi:

## Slide 90
Elementy obwodów: rezystor
Dla przebiegów napięcia zmiennego niskich częstotliwości czysta, teoretyczna rezystancja nie wprowadza przesunięcia fazowego pomiędzy przebiegiem wspomnianego napięcia a przebiegiem prądu. Ich wektory są więc w fazie.
Źródło: https://www.slideserve.com/hank/metoda-symboliczna-analizy-obwod-w-pr-du-sinusoidalnego

## Slide 91
Elementy obwodów: rezystor
Podstawowe parametry opisujące rezystor to:
rezystancja nominalna – rezystancja podawana przez producenta na obudowie opornika, wyrażona w omach i przyjmująca wartości określane według szeregów wartości; rezystancja rzeczywista różni się od rezystancji nominalnej, jednak zawsze mieści się w podanej klasie tolerancji. Często używanym parametrem jest konduktancja wyrażana w simensach
tolerancja – inaczej klasa dokładności; podawana w procentach możliwa odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości nominalnej
moc znamionowa – moc jaką opornik może przez dłuższy czas wydzielać w postaci ciepła bez wpływu na jego parametry; przekroczenie tej wartości może prowadzić do zmian innych parametrów rezystora (np. rezystancji) lub jego uszkodzenia,
napięcie graniczne – maksymalne napięcie jakie można przyłożyć do opornika bez obawy o jego zniszczenie,
temperaturowy współczynnik rezystancji – współczynnik określający zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury opornika.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystor

## Slide 92
Elementy obwodów: rezystor
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystor

## Slide 93
Elementy obwodów: kondensator
Kondensator – element elektroniczny bierny zbudowany z dwóch przewodników – inaczej okładek lub elektrod – rozdzielonych dielektrykiem; przechowuje on energię w postaci pola elektrycznego.
Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Po odłączeniu od źródła napięcia, ładunki utrzymują się na okładkach siłami przyciągania elektrostatycznego. Jeżeli kondensator, jako całość, nie jest naelektryzowany to cały ładunek zgromadzony na obu okładkach jest jednakowy co do wartości, ale przeciwnego znaku. Kondensator charakteryzuje pojemność określająca zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku:
Gdzie:
C – pojemność
Q – ładunek zgromadzony w kondensatorze
U – napięcie elektryczne międzyokładzinami kondensatora

## Slide 94
Elementy obwodów: kondensator
Jednostka: 1 Farad [F]
Oznaczenie: C

## Slide 95
Elementy obwodów: kondensator
Dla napięcia stałego kondensator jest przerwą w obwodzie.
Dla napięć przemiennych napięcie i prąd kondensatora opisujemy wzorem:

## Slide 96
Elementy obwodów: kondensator
Wielkość, wiążąca prąd i napięcie na kondensatorze, nazywa się reaktancją, która jest tym mniejsza, im większa jest pojemność kondensatora i częstotliwość prądu. Kondensator charakteryzuje się tym, że (dla sygnałów sinusoidalnych) napięcie jest opóźnione w fazie względem prądu o kąt π /2 , Z tego względu impedancja kondensatora jest liczbą zespoloną i opisana jest wzorem:
Gdzie:
Z – impedancja
j – część imaginalis liczby zesolonej
- pulsacja równa :
C - pojemność

## Slide 97
Elementy obwodów: kondensator

## Slide 98
Elementy obwodów: kondensator
Połączenie równoległe kondensatorów zwiększa pojemność zastępczą obwodu zgodnie z zaleznością:

## Slide 99
Elementy obwodów: kondensator
Połączenie szeregowe kondensatorów umożliwia opisanie pojemności zastępczej zgodnie ze wzorem:

## Slide 100
Elementy obwodów: kondensator
Dla przebiegów napięcia zmiennego niskich częstotliwości pojemność powoduje opóźnienie napięcia w fazie względem prądu o kąt π /2.

## Slide 101
Elementy obwodów: cewka
Cewka – część obwodu elektrycznego, zaliczana do elementów biernych. Posiada uzwojenie, czyli zwoje przewodnika nawinięte np. na powierzchnie:
walca (cewka cylindryczna),
pierścienia (cewka toroidalna),
płaską (cewka spiralna lub płaska).
Cewki ze zwojami ułożonymi w linię śrubową (helisę) nazywa się zwojnicami.
Oprócz tego wyróżnia się cewki:
powietrzne, inaczej solenoidy – pozbawione wypełnienia;
rdzeniowe, inaczej magnetowodowe – wewnątrz lub na zewnątrz ich zwojów znajduje się rdzeń magnetyczny wykonany zazwyczaj z materiału ferromagnetycznego.

## Slide 102
Elementy obwodów: cewka
Cewki mają różne zastosowania; wytwarzane przez nie pole magnetyczne:
jest podstawą działania elektromagnesów; cewki służące temu celowi są nazywane wzbudzającymi;
zgodnie z prawem Faradaya może też wpłynąć na prąd elektryczny płynący w obwodzie. Przez to cewka może być elementem transformatora lub zwiększać indukcyjność obwodu; wtedy jest nazywana cewką indukcyjną lub induktorem. Może ona pełnić rolę dławika.
Termin bywa też używany mniej ściśle; przykładowo cewka Tesli to w istocie układ obwodów zawierający kilka cewek.

## Slide 103
Elementy obwodów: cewka

## Slide 104
Elementy obwodów: cewka
Podstawowym parametrem cewki jest jej indukcyjność oznaczana literą L.
Dla połączenia szeregowego cewek indukcyjność zastępcza wynosi sumę poszczególnych indukcyjności cewek, co wyraża wzór:

## Slide 105
Elementy obwodów: cewka
Dla połączenia równoległego indukcyjność zastępcza opisujemy wzorem:
Notes: 105

## Slide 106
Elementy obwodów: cewka
Reaktancja indukcyjnościowa wyrażana jest wzorem:
Rzeczywiste cewki wykazują też rezystancję R. Jednym z istotnych parametrów cewki rzeczywistej jest dobroć cewki określona wzorem:

## Slide 107
Elementy obwodów: cewka
Indukująca się w cewce siła elektromotoryczna (napięcie) zależy od jej indukcyjności oraz od zmiany w czasie płynącego przez nią prądu. W obwodach prądu zmiennego sinusoidalnego, w stanie ustalonym napięcie na cewce wyprzedza o 90° prąd płynący w cewce (napięcie i prąd są przesunięte w fazie o
π/2).

## Slide 108
Elementy obwodów: pojęcie oczka obwodu oraz węzła obwodu stosowane w analizie obwodowej
Węzeł obwodu
Oczko obwodu elektrycznego

## Slide 109
Prawa Kirchhoffa – 1 prawo Kirchhoffa
Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających (+) i wypływających (−) jest równa zeru (znak prądu wynika z przyjętej konwencji).
Można więc powiedzieć, że suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

## Slide 110
Prawa Kirchhoffa – 1 prawo Kirchhoffa
Suma prądów F11 – F20

## Slide 111
Prawa Kirchhoffa – 2 prawo Kirchhoffa
W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie.
Gdzie:
Ui – spadek napięcia na kolejnym elemencie oczka obwodu
ek – siła elektromotoryczna kolejnego ze źródeł napięcia występującego w oczku

## Slide 112
Prawa Kirchhoffa – 2 prawo Kirchhoffa
e1 = U1+U2 = i2*R2 + i1*R1
U2
U1

## Slide 113
Prawa Kirchhoffa – zastosowanie w obliczeniach obwodów
II prawo Kirchhoffa
I prawo Kirchhoffa
Tworzy to układ równań:
Skorzystaliśmy z praw Kirchhoffa, ale także z prawa Ohma,
Wprowadźmy je zatem do naszych rozważań w pełni

## Slide 114
Prawo Ohma
Prawo Ohma – prawo fizyki głoszące proporcjonalność natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia panującego między końcami przewodnika.
Dla prądu przemiennego:

## Slide 115
Symbole i schematy elektryczne – w analizie obwodowej schemat obwodu
Źródło: https://kursy.ilimi.pl/product/prad-przemienny-teoria-obwodow/

## Slide 116
Symbole i schematy elektryczne – schemat rozmieszczenia punktów instalacji elektrycznej
Źródło: https://agel-elektryka.pl/elektryk-krakow/instalacje-elektryczne-wykonanie-okablowania.html
https://portalelektryka.pl/akademia-elektryka/symbole-ktore-musisz-znac-zaczynajac-przygode-z-elektryka-3646.html

## Slide 117
Symbole i schematy elektryczne – schemat jednokreskowy

## Slide 118
Symbole i schematy elektryczne – schemat poglądowy
Źródło: https://strefaie.pl/typy-schematow-wg-normy-iec-81346/

## Slide 119
Symbole i schematy elektryczne – schemat poglądowy
1 - to podstawowe symbole elektryczne, oznaczające przewód, kabel lub linię przesyłową.
2 – takie oznaczenie przewodów wskazuje na przewód elastyczny.
3 – to podstawowe elektryczne symbole, oznaczające przewód ochronny PE.
4 – kolejne podstawowe oznaczenie przewodów, oznaczające kabel neutralny N.
5 – takie symbole graficzne oznaczają przewód ochronno neutralny PEN – spotykany w budownictwie starszego typu.
6 – linia trójfazowa wyposażona w przewód neutralny oraz przewód ochronny.
7 – oznacza zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem stałym.
8 – symbol graficzny oznacza zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem zmiennym.
9 – takie symbole graficzne oznaczają linie powietrzną.
10 – oznaczenie linii podziemnej.
11 – takie elektryczne symbole oznaczają odgałęzienie od przewodu.
12 – schematy elektryczne często posiadają takie oznaczenie graficzne. Jest to podstawowy symbol zacisków i połączeń rozłączanych.
13 – oznaczenia elektryczne stałych połączeń przewodów elektrycznych.
14 – grafika wskazuje na obecność listwy zaciskowej.
15 – to linia schodząca w dół.
16 – oznaczenie elektryczne linii biegnącej ku górze.
Źródło: https://kb.pl/aktualnosci/fotowoltaika/mikroinwertery-czy-inwerter-centralny-co-wybrac/

## Slide 120
Symbole i schematy elektryczne – schemat poglądowy
1 – symbol elektryczny oznaczający autotransformator.
2 – symbol elektryczny oznaczający autotransformator, może być stosowany zamiennie z poprzednim.
3 – elektryczne symbole oznaczające cewkę z rdzeniem.
4 – elektryczne symbole określające transformator trójzwojeniowy.
5 – oznaczenia elektryczne transformatora trójfazowego.
6 – oznaczenie elektryczne transformatora mocy typu SN/WN.
7 – kolejne symbole graficzne transformatora mocy typu SN/WN.
8 – oznaczenie elektryczne transformatora NN.
Źródło: https://kb.pl/aktualnosci/fotowoltaika/mikroinwertery-czy-inwerter-centralny-co-wybrac/

## Slide 121
Symbole i schematy elektryczne – schemat funkcjonalny

## Slide 122
Symbole i schematy elektryczne – schemat obwodów

## Slide 123
Symbole i schematy elektryczne – schemat połączeń

## Slide 124
Symbole i schematy elektryczne – schemat rozmieszczenia elementów (rysunek aranżacji)

## Slide 125
Symbole i schematy elektryczne – tabela połączeń

## Slide 126
Symbole i schematy elektryczne – obwody elektroniczne
Źródło: https://lroj.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/02/makro.png

## Slide 127
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
W metodzie prądów oczkowych posługujemy się dwoma specyficznymi terminami. Są to pętla i oczko.
Pętlę stanowi każda zamknięta ścieżka dokoła obwodu.
Oczko jest nieco zawężonym rodzajem pętli. Jest to pętla, która nie zawiera w sobie żadnych innych pętli.

## Slide 128
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 129
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 130
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 131
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
UR1
UR2
UR3
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 132
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 133
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 134
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Tworzymy układ równań:
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 135
Porządkujemy równania przenosząc na jedną stronę źródła napięcia, a na drugą spadki napięć na elementach
Dodatkowo wymnażamy poszczególne wyrazy przez siebie
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 136
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Rozwiązujemy układ równań:
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 137
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Dla bardzo złożonych obwodów należy stworzyć i rozwiązań układ metodą macierzową.
Aby lepiej poznać rachunek macierzowy oraz operacje na liczbach zespolonych polecam publikację:

## Slide 138
Metody analizy obwodów: metoda węzłowa
Potencjał węzłowy to napięcie między danym węzłem obwodu elektrycznego a wybranym węzłem odniesienia, który przyjmuje się za punkt zerowy

## Slide 139
Metody analizy obwodów: metoda węzłowa
W metodzie potencjałów węzłowych analiza obwodu wykonywana jest w następujących krokach:
Oznaczenie węzła odniesienia (uziemienia).
Oznaczenie potencjałów węzłowych pozostałych węzłów.
Rozwiązanie najpierw łatwych węzłów, czyli takich gdzie źródło napięciowe podłączone jest bezpośrednio do uziemienia.
Rozpisanie równań prądowego prawa Kirchhoffa dla każdego węzła. Zastosowanie prawa Ohma (w pamięci).
Rozwiązanie otrzymanego układu równań dla wszystkich potencjałów węzłowych.
Znalezienie interesujących nas natężeń prądu przy pomocy prawa Ohma.

## Slide 140
Metody analizy obwodów: metoda węzłowa

## Slide 141
Metody analizy obwodów: metoda węzłowa

## Slide 142
Metody analizy obwodów: metoda węzłowa

## Slide 143
Metody analizy obwodów: metoda węzłowa
Metoda węzłowa została wykorzystana przy rozwiązywaniu obwodów z wykorzystaniem programu SPICE. Żeby lepiej zrozumieć zasadę działania programu warto sięgnąć do pozycji wybitnej pary polskich naukowców, Panów Profesorów: dr inż. Janusza Walczaka oraz dr inż. Pasko:

## Slide 144
Metoda oczkowa – przykład obliczeń
Aby nabrać wprawy w dokonywaniu obliczeń posłużymy się przykładem opisanym w książce: „ Przykłady i zadania z elektrotechniki teoretycznej” autorstwa wybitnych polskich uczonych: Pani Profesor Zofii Cichowskiej, Eweliny Litwinowicz oraz Pana Profesora Mariana Pasko:

## Slide 145
Metoda oczkowa – przykład obliczeń

## Slide 146
Metoda oczkowa – przykład obliczeń

## Slide 147
Metoda węzłowa – przykład obliczeń

## Slide 148
Metoda węzłowa – przykład obliczeń

## Slide 149
Obwody RLC
Obwody RLC to obwody w których występują wartości rezystancji, indukcyjności oraz pojemności. Najczęściej w praktyce obwody mają przeważającą charakterystykę rezystancyjną (zawierającą szczątkowe wartości pojemności i indukcyjności, np. obwód grzałki), charakterystykę RL (rezystancyjno – indukcyjnościową, np. silnik elektryczny AC) lub też charakterystykę RC (rezystancyjno – pojemnościową np. obwód żarówki LED 230V AC).

## Slide 150
Obwody RLC
W większości przypadków układy RLC należy analizować w kontekście sygnałów sinusoidalnie zmiennych (np. w odniesieniu do zasilania sieciowego)
Przykładowy układ RLC:

## Slide 151
Obwody RLC
Przeprowadzając analizę obwodów prądu zmiennego, w stanie ustalonym, przy pobudzeniu sinusoidalnym wygodnie jest zastąpić chwilowe wartości prądów i napięć ich odpowiednikami w dziedzinie liczb zespolonych:
Prawdziwe wartości napięć i prądów otrzymujemy biorąc część rzeczywistą rozwiązania zespolonego:

## Slide 152
Obwody RLC
Ważnym pojęciem będzie transmitancja, określająca odpowiedź układu na wymuszenie. Mówiąc potocznie określa ona w jaki sposób układ zmieniać będzie sygnał wyjściowy w stosunku do sygnału wejściowego. Weźmy nasz przykład obwodu RC:
Zależność Uo / Ui możemy określić wzorem:

## Slide 153
Obwody RLC
Dla przebiegów okresowych obliczenia ułatwia tzw. Transformata Laplace’a:
Na początku mówiliśmy, że dla przebiegów sinusoidalnych napięia i prądu zachodzi zależność:

## Slide 154
Obwody RLC
Możemy zatem skorzystać z przekształceń Laplace’a oraz wcześniej przedstawionego Fouriera i zapisać:

## Slide 155
Obwody RLC
Wróćmy do zapisu transmitancji naszego układu RC w postaci operatorowej:

## Slide 156
Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC uskokiem jednostkowym
Wyobraźmy sobie, że na układ RC podamy zasilanie. Przed załączeniem napięcie wejściowe było zerowe. W momencie załączenia zasilania ustalają się dynamicznie (czyli zmiennie w czasie) parametry obwodu. Mówimy więc o skoku jednostkowym, czyli uruchomieniu zasilania opisując je matematycznie:

## Slide 157
Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC uskokiem jednostkowym
Wielkość RC nazywamy stałą czasową układu.
Odpowiedź układu można przedstawić w postaci funkcji:
Charakterystykę częstotliwościową układu przedstawia się jako funkcję modułu wzmocnienia w dB w skali logarytmicznej: KdB=f(log(ω)). Po dokonaniu uproszczeń moduł transmitancji filtru dolnoprzepustowego RC można zapisać:
Po wyliczeniu odwrotnej transformaty Laplace’a sygnału wyjściowego otrzymujemy:

## Slide 158
Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC uskokiem jednostkowym
Funkcję tę można przedstawić za pomocą odcinków linii prostych. Dla ω<ω0 wzmocnienie jest stałe i kąt przesunięcie jest równy zero. Dla ω>ω0 charakterystyka opada z szybkością .20dB/dekadę a kąt przesunięcia fazowego dąży do .π/2.

## Slide 159
Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC dowolnym sygnałem okresowym
Stan ustalony na wyjściu układu liniowego może być wyliczony jako suma odpowiedzi przy pobudzeniu kolejnymi harmonicznymi sygnału wejściowego. W filtrze dolnoprzepustowym RC tłumione są wyższe harmoniczne a postać sygnału wyjściowego zależy zarówno od sygnału wejściowego jak i od stałej czasowej filtru. Dla przykładu przy pobudzeniu filtru dolnoprzepustowego o stałej czasowej τ przebiegiem prostokątnym o częstotliwości ω>1/ τ sygnał wyjściowy będzie przypominał przebieg sinusiodalny.
Celem lepszego poznania zagadnienia polecam pozycję:

## Slide 160
Obwody RLC – układ rezonansowy
W układzie rezonansowym następuje wzajemna wymiana energii w polu elektrycznym kondensatora oraz elektromagnetycznym cewki przy jednoczesnym tłumieniu faz poprzez rozpraszające działanie rezystancji.
Układy rezonansowe stosowane są powszechnie m.in. w technologii radiowej oraz energoelektronice

## Slide 161
Obwody RLC – układ rezonansowy
W szeregowym obwodzie rezonansowym płynący prąd można wyrazić jako równanie operatorowe:

## Slide 162
Obwody RLC – układ rezonansowy
Rozwiązanie w dziedzinie czasu można uzyskać stosując odwrotną transformatę Laplace’a:
W zależności od tłumienia δ otrzymuje się trzy rozwiązania: periodyczne, aperiodyczne i
krytyczne.
Impedancja szeregowa obwodu wynosi:
Zatem jej moduł wynosi:
Notes: 162

## Slide 163
Obwody RLC – układ rezonansowy
W stanie rezonansu następuje zerowanie reaktancji (znoszenie się składowych napięciowych na kondensatorze i indukcyjności). Częstotliwość rezonansowa wynosi:
a prąd płynący w obwodzie osiąga wartość maksymalną:
Układ RLC może być traktowany jako filtr tłumiący wszystkie częstotliwości za wyjątkiem ω0. Kształt charakterystyki amplitudowej k(jω) w znacznym stopniu zależy od dobroci układu:
Im większa dobroć tym mniejsze pasmo przenoszenia układu RLC.

## Slide 164
Moduł 3: Podstawy dotyczące współczesnych instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych w praktyce

## Slide 165
Układy sieciowe
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
  WLZ
  Złącze pomiarowe
  Rozdzielnica Główna
  Uziemienie
  Ogranicznik przepięć
  Rozłącznik izolacyjny
  Wskaźnik zasilania
  Wyłącznik różnicowoprądowy
  Wyłącznik nadprądowy z członem zwarciowym
Moduł 3: Podstawy współczesnych instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych w praktyce

## Slide 166
Układy sieciowe TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a potencjałem ziemi:
T – bezpośrednie połączenie jednego punktu układu sieci z ziemią. Najczęściej jest łączony z ziemią punkt neutralny instalacji;
I – wszystkie części czynne, to znaczy mogące się znaleźć pod napięciem w warunkach normalnej pracy są izolowane od ziemi, lub jeden punkt układu sieci jest połączony z ziemią poprzez impedancję lub bezpiecznik iskiernikowy (uziemienie otwarte);
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 167
Druga litera oznacza związek pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią:
N – bezpośrednie połączenie (metaliczne) podlegających ochronie części przewodzących, z uziemionym punktem układu sieci, zazwyczaj z uziemionym punktem neutralnym;
T – bezpośrednie połączenie z ziemią (uziemienie) podlegających ochronie części przewodzących dostępnych, niezależnie od uziemienia punktu układu sieci, zazwyczaj uziemienia punktu neutralnego;
Układy sieciowe TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 168
Układy sieciowe TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Następna litera oznacza związek pomiędzy przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE:
C – funkcję przewodu neutralnego i przewodu ochronnego spełnia jeden przewód, zwany przewodem ochronno-neutralnym PEN,
S – funkcję przewodu neutralnego i przewodu ochronnego spełniają osobne przewody: przewód N i przewód PE,
C-S – w pierwszej części sieci, licząc od strony doprowadzenia zasilania (przyłącza) zastosowany jest przewód ochronno-neutralny PEN, a w drugiej osobny przewód neutralny N i przewód ochronny PE.
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 169
Układy sieciowe: TN-C
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 170
Układy sieciowe: TN-S
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 171
Układy sieciowe: TN-C-S
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 172
Układy sieciowe: TT
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 173
Układy sieciowe: IT
Źródło: https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/

## Slide 174
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego - WLZ
WLZ – Wewnętrzna Linia Zasilania - to odcinek instalacji elektrycznej, który:
łączy złącze, rozdzielnicę główną lub licznikową z rozdzielnicami piętrowymi lub mieszkaniowymi,
jest odpowiedzialny za doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych lokali w budynku wielorodzinnym, usługowym lub przemysłowym.
www.tim.pl

## Slide 175
Charakterystyka WLZ:
WLZ zazwyczaj przebiega od głównej tablicy rozdzielczej (RG) do tablic rozdzielczych w lokalach (np. TL w mieszkaniu). W budownictwie jednorodzinnym jest to odcinek przewodu od złącza pomiarowego do RG budynku.
Wykonuje się ją najczęściej przewodami o większym przekroju. Ilość żył uzależniona jest od wskazań zawartych w warunkach przyłączenia oraz od zastosowanej instalacji (TNC, TNS, TT).
WLZ najczęściej prowadzony jest przewodem YKY 5x10 mm².
Powinna być odpowiednio zabezpieczona przed przeciążeniem i zwarciem (np. bezpiecznikami lub wyłącznikami nadprądowymi z członem zwarciowym wskazanymi w warunkach przyłączenia i dobranymi do przekroju przewodu).
WLZ może być prowadzona w rurkach instalacyjnych, kanałach kablowych lub jako kabel w ścianie lub w przestrzeni technicznej.
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego - WLZ

## Slide 176
Zastosowanie teorii obwodów w obliczeniach praktycznych obwodów elektrycznych – dobór przewodu WLZ
Kryteria doboru przewodu to:
Obciążalność prądowa długotrwała
Spadki napięć
Samoczynne wyłączenie zasilania
Minimalne przekroje

## Slide 177
Dobór przewodu WLZ
Do dokonania prawidłowego doboru przewodu WLZ potrzebne będą:
  Warunki przyłączenia podane przez dostawcę energii (zakład energetyczny)
  Długość przewodu WLZ
  Impedancja zwarcia sieci

## Slide 178
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego - WLZ
Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Źródło: http://elektroonline.pl/a/773,Zasady-doboru-przewodow

## Slide 179
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego - WLZ
Dobór przekroju przewodu ze względu na wytrzymałość mechaniczną

## Slide 180
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego - WLZ
Dobór przekroju przewodu ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
Źródło: http://elektroonline.pl/a/773,Zasady-doboru-przewodow

## Slide 181
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Złącze pomiarowe - to miejsce, w którym dokonywany jest pomiar zużycia energii elektrycznej, czyli gdzie znajduje się licznik energii elektrycznej oraz elementy zabezpieczające WLZ przed skutkami zwarcia oraz nadmiernego poboru energii (powyżej limitu wyznaczonego ogranicznikiem mocy).
Źródło: www.tim.pl

## Slide 182
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
1. Cel:
Umożliwia kontrolę i rozliczenie zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę (np. właściciela mieszkania, domu, firmy).
Stanowi granicę własności i odpowiedzialności między dostawcą energii (np. PGE, Tauron) a odbiorcą.

## Slide 183
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
2. Elementy złącza pomiarowego:
Licznik energii elektrycznej (kWh) – montowany przez zakład energetyczny.
Zabezpieczenia przedlicznikowe – np. bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe z członem zwarciowym o wskazanej charakterystyce.
Czasem spotykany jest Rozłącznik izolacyjny – umożliwia odcięcie zasilania od instalacji.
Listwa zaciskowa (LZ) – umożliwia podłączenie przewodów zasilających i odpływowych.
Ogranicznik mocy – limituje wartość mocy danej instalacji.
Obudowa – odporna na warunki atmosferyczne (w przypadku montażu na zewnątrz) i umożliwiająca plombowanie.

## Slide 184
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Elektryczne połączenie z ziemią nazywane jest uziemieniem. W przypadku budownictwa jednorodzinnego lub wielorodzinnego możemy wyróżnić:
  Uziemienie ochronne, czyli połączenie z ziemią jednego lub wielu punktów sieci, instalacji lub urządzenia dla zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.
  Uziemienie odgromowe, czyli część lub grupa układu uziomów, która zapewnia bezpośredni kontakt z ziemią i służy rozproszeniu prądu pioruna w ziemi.

## Slide 185
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Zadaniem układów uziemień jest:
  odprowadzenie i rozproszenie prądu pioruna w ziemi,
  połączenie wyrównawcze między przewodami odprowadzającymi,
  obniżenie napięć dotykowych i krokowych do poziomu napięć rażeniowych długotrwale dopuszczalnych.

## Slide 186
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Podstawowe rodzaje uziomów to:
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 187
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Projektowanie układu uziemiającego – obliczenia teoretyczne w praktyce
Każdy z wzorów na rezystancję uziemienia można przedstawić w postaci funkcji:
Źródło: https://rst.pl/projektowanie-ukladu-uziemiajacego-obliczenia-teoretyczne-w-praktyce/

## Slide 188
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Rezystywność gruntu – parametr opisujący zdolność gruntu do przewodzenia prądu elektrycznego
Źródło: https://rst.pl/projektowanie-ukladu-uziemiajacego-obliczenia-teoretyczne-w-praktyce/

## Slide 189
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Uziom pionowy
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 190
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Uziom poziomy
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 191
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
z punktu widzenia rezystancji uziemienia największe znaczenie ma przede wszystkim całkowita długość przewodu poziomego a nie konfiguracja jego ułożenia.
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 192
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Uziomy złożone
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 193
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Rozbudowane układy uziomów pionowych i poziomych
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 194
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Rozbudowane układy uziomów pionowych i poziomych
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 195
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Rozbudowane układy uziomów pionowych i poziomych

## Slide 196
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Uziomy kratowe
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 197
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Uziomy kratowe
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 198
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Uziomy kratowe
Źródło: https://rst.pl/zalacznik/4306

## Slide 199
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego.
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 200
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 201
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Uproszczona zasada działania ogranicznika przepięć
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 202
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Jaki ogranicznik przepięć zastosować w instalacji z systemem fotowoltaicznym?
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/

## Slide 203
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Jaki ogranicznik przepięć zastosować w instalacji z systemem fotowoltaicznym?
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/

## Slide 204
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Jaki ogranicznik przepięć zastosować w instalacji z systemem fotowoltaicznym?
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/

## Slide 205
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Ogranicznik przepięć w naziemnej instalacji elektrowni fotowoltaicznej
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/

## Slide 206
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Rozdzielnica Główna (RG) - w instalacji elektrycznej budynku to centralny punkt rozdziału energii elektrycznej, służący do zasilania wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów administracyjnych.
Źródło: el-roj

## Slide 207
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Rozłącznik izolacyjny - urządzenie elektryczne, które służy do odizolowania obwodu od źródła zasilania, umożliwiając bezpieczne prace konserwacyjne lub naprawcze.
Źródło: https://www.tim.pl/rozlacznik-modulowy-40a-4p-400v-5tl1440-0/p/0004-00013-32241

## Slide 208
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Wskaźnik zasilania – służy do podstawowej diagnostyki stanu instalacji i informuje o obecności napięcia zasilania w określonym punkcie instalacji.
Źródło: www.zamel.pl

## Slide 209
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Wyłącznik różnicowoprądowy, potocznie różnicówka, a także często używane są angielskie skrótowce: RCD od residual current device, RCCB od residual current circuit breaker dla aparatu kombinowanego – elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny, który z niego wypływa nie jest równy prądowi wpływającemu.
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/ile-za-elektryka/#Oprzewodowanie

## Slide 210
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Zasada działania wyłącznika RCD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy

## Slide 211
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Czas wyłączenia – czas po którym następuje wyłączenie zasilania po wykryciu wartości prądu upływu ponad wskazaną wartość
Prąd wyzwalania – prąd upływu przy jakim nastąpi samoczynne wyłączenie zasilania
Prąd nominalny – nominalna wartość maksymalnego prądu jaki może płynąć przez wyłącznik RCD
Podstawowe parametry wyłącznika RCD

## Slide 212
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Ze względu na czułość (prąd zadziałania IΔn) wyłącznik RCD możemy podzielić na:
  wysokoczułe – IΔn nie większy od 30 mA
  średnioczułe – IΔn pomiędzy 30 a 500 mA
  niskoczułe – IΔn powyżej 500 mA

## Slide 213
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Typ wyłącznika RCD
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/ile-za-elektryka/#Oprzewodowanie

## Slide 214
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Typ wyłącznika RCD
https://www.fachowyelektryk.pl/katalog-produktow/aparatura-modulowa/1571-wylaczniki-roznicowopradowe-typ-b-i-b.html

## Slide 215
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy z członem zwarciowym – element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy wartość prądu płynącego w obwodzie przekroczy wartość graniczną wyłącznika utrzymując się powyżej granicznej wartości przez określony charakterystyką czas.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=KLb6qsWvbk4&t=50s

## Slide 216
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Konstrukcja wyłącznika nadprądowego z członem zwarciowym
1. Dźwignia napędowa
2. Zamek
3. Styk stały i styk ruchomy
4. Zaciski przyłączowe
5. Wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy)
6. Wkręt regulacyjny
7. Wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy)
8. Komora gaszeniowa (do gaszenia łuku elektrycznego)
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_instalacyjny

## Slide 217
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Charakterystyki wyłączników nadprądowych z członem zwarciowym
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_instalacyjny

## Slide 218
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Charakterystyki wyłączników nadprądowych z członem zwarciowym
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 219
Obliczenie impedancji pętli zwarcia celem sprawdzenia skuteczności ochrony
pętla zwarcia – zamknięty układ elektryczny, w którym dochodzi do zwarcia,
impedancja pętli zwarcia (ZS) – impedancja mierzona pomiędzy zaciskami zasilającymi odbiornik, obejmująca: źródło, przewód liniowy do miejsca zwarcia, przewód ochronny części przewodzących dostępnych, przewód uziemiający, uziom instalacji oraz uziom źródła,
prąd znamionowy (In) – wartość prądu płynącego przez urządzenie podczas normalnego użytkowania,
prąd zwarciowy (Ik) – wartość prądu płynącego w obwodzie podczas zwarcia, czyli nagłego, znacznego zmniejszenia rezystancji obwodu elektrycznego (np. na skutek uszkodzenia izolacji),
prąd wyłączający (IA) – najmniejsza wartość prądu płynącego w uszkodzonym obwodzie, która powoduje samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w normie,
napięcie znamionowe (U0) – wartość napięcia w układzie sieci.
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 220
Obliczenie impedancji pętli zwarcia
Pomiar impedancji pętli zwarcia pozwala określić, czy zabezpieczenia nadprądowe w obwodzie elektrycznym zadziałają w odpowiednim, określonym normą czasie, nie narażając wrażliwych elementów instalacji na długotrwały wpływ niebezpiecznego napięcia dotykowego.
Maksymalne czasy wyłączenia określa norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 i odnoszą się one do obwodów odbiorczych:
gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 63A,
z odbiornikami zainstalowanymi na stałe o prądzie znamionowym ≤ 32 A (w zależności od układu sieci – TN lub TT)
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 221
Obliczenie impedancji pętli zwarcia
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 222
Obliczenie impedancji pętli zwarcia
Obliczenia pętli zwarcia
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 223
Obliczenie impedancji pętli zwarcia
Przyjmijmy zabezpieczenie o charakterystyce C
Przyjmijmy prąd znamionowy 16A
Przyjmijmy układ sieci TT
Napięcie wynosi 230 V
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 224
Obliczenie impedancji pętli zwarcia
Zs ≤ 1,4375 Ω
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 225
Obliczenie impedancji pętli zwarcia
Źródło: https://sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/czym-jest-pomiar-impedancji-petli-zwarcia-i-jak-go-wykonac/

## Slide 226
Moduł 4: Podstawy systemów elektroenergetycznych z lokalnym bilansowaniem mocy i energii

## Slide 227
1. Pojęcia podstawowe oraz proces transformacji polskiego systemu energetycznego ze strukturą funkcjonowania systemu docelowego
2. Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem
3. Praca systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem mocy i energii na przykładzie symulatora Polskiego Systemu Elektroenergetycznego
4. Sterowanie przepływem energii na podstawie EKO-OZE-PV
Moduł 4: Podstawy systemów elektroenergetycznych z lokalnym bilansowaniem mocy i energii

## Slide 228
Pojęcia podstawowe
Systemem elektroenergetycznym ( SEE) nazywa się zespół urządzeń przeznaczonych do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Zadaniem SEE jest realizacja procesu ciągłej dostawy energii elektrycznej odbiorcom, przy minimalizacji nakładów przeznaczonych na ten cel.
Z funkcji realizowanych przez SEE wynika jego podstawowy podział na dwa podsystemy:
• podsystem wytwórczy, czyli elektrownie
• podsystem przesyłowo-rozdzielczy, zwany inaczej układem przesyłowo - rozdzielczym
lub siecią elektroenergetyczną (SE).

## Slide 229
Pojęcia podstawowe
Wytwarzanie energii elektrycznej w krajowym SEE odbywa się w:
• dużych elektrowniach cieplnych kondensacyjnych (wytwarzających tylko energię elektryczną, bez wyzyskiwania ciepła pary wylotowej z turbiny parowej), pracujących na węglu kamiennym lub brunatnym.
• elektrociepłowniach miejskich i przemysłowych (wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i cieplną, w układzie skojarzonym). Moce takich elektrowni zależą od wielkości zapotrzebowania na ciepło i mieszczą się w granicach od kilku do kilkaset MW.
• elektrowniach wodnych przepływowych i szczytowo-pompowych.
• źródłach wykorzystujących energie odnawialne wiatru i słońca.

## Slide 230
Pojęcia podstawowe
Największa moc czynna jaką mogą produkować wszystkie elektrownie w SEE nazywa się mocą osiągalną.
Największa moc, która może być wytworzona w SEE przez co najmniej godzinę, określana jest mianem mocy dyspozycyjnej.
Suma mocy produkowanych w elektrowniach systemu w danej chwili określa moc wytwarzaną brutto. Różnicę między mocą włączoną a wytwarzaną brutto nazywa się rezerwą wirującą.
Moc wytwarzana netto jest to łączna moc wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
Różnicę pomiędzy mocą wytwarzaną brutto i netto stanowi moc potrzeb własnych elektrowni.

## Slide 231
Zmienność obciążenia
Warunki pracy SEE podlegają ustawicznym zmianom. W zależności od harmonogramu pracy odbiorników, w szczególności odbiorników przemysłowych, zmienia się zapotrzebowanie na moc w ciągu doby. Na wartość mocy zapotrzebowanej wpływają także warunki pogodowe, wydarzenia kulturalne, społeczne, itp. Obciążenie systemu przedstawia się na tzw. wykresach obciążenia, będących zależnością P= f(t). Wykresy te mogą dotyczyć doby, tygodnia, miesiąca lub roku. Na rys 1.5 przedstawiono typowy, dobowy wykres obciążenia SEE dla dwóch różnych dni w roku. Na wykresach obciążenia można zaznaczyć pewne charakterystyczne wielkości mocy: moc maksymalną, zwaną także szczytem obciążenia - Pmax lub Ps oraz moc minimalną, zwaną doliną - Pmin lub Po. Pole powierzchni pod krzywą obciążenia oznacza energię A pobraną w danym okresie czasu Δt. Moc średnią można wyznaczyć z zależności:

## Slide 232
Wymagania stawiane systemowi energetycznemu
Od SEE wymaga się ciągłej, niezawodnej dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Ciągłość dostawy określona jest liczbą i czasem przerw w zasilaniu.
Praca urządzeń elektrycznych może wiązać się z możliwością porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia łukiem elektrycznym, może też stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Układ elektroenergetyczny powinien być właściwie zaprojektowany i zbudowany, a także eksploatowany w taki sposób, aby zapewnione były określone warunki bezpieczeństwa na każdym poziomie napięcia.
Energia elektryczna jest produktem, można więc przypisać jej - jak każdemu produktowi – pewne cechy jakościowe. Cechami jakościowymi energii są parametry napięcia zasilającego:
• wartość napięcia roboczego,
• częstotliwość napięcia,
• kształt krzywej napięcia,
• symetria napięć trójfazowych.

## Slide 233
System energetyczny w Polsce – rys historyczny

## Slide 234
System energetyczny w Polsce – rys historyczny

## Slide 235
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

## Slide 236
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

## Slide 237
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

## Slide 238
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

## Slide 239
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

## Slide 240
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

## Slide 241
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

## Slide 242
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
Systemy elektroenergetyczne lokalnie bilansowane wpisują się w potrzeby procesu transformacji energetycznej ze względu na korzyści jakie przynoszą:
1. Ograniczenie przeciążeń sieci NN i SN
Sieci dystrybucyjne NN i SN nie były projektowane do dużych, dynamicznych przepływów energii z wielu źródeł rozproszonych (np. PV).
Lokalne bilansowanie:
- zmniejsza przepływy mocy w liniach
- ogranicza przeciążenia transformatorów i kabli
- redukuje ryzyko wyłączeń

## Slide 243
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
Systemy elektroenergetyczne lokalnie bilansowane wpisują się w potrzeby procesu transformacji energetycznej ze względu na korzyści jakie przynoszą:
2️. Poprawa jakości energii elektrycznej
Duża generacja rozproszona powoduje:
- wzrost napięcia (szczególnie w sieciach NN)
- asymetrię napięć
- wahania częstotliwości i mocy biernej
Bilansowanie lokalne:
- stabilizuje napięcie
- ogranicza wahania parametrów jakościowych
- ułatwia spełnienie norm jakości energii

## Slide 244
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
Systemy elektroenergetyczne lokalnie bilansowane wpisują się w potrzeby procesu transformacji energetycznej ze względu na korzyści jakie przynoszą:
3. Zmniejszenie strat przesyłowych
Przesył energii na duże odległości powoduje:
- straty I²R
- nagrzewanie przewodów
Lokalne zużycie energii:
- skraca drogę przesyłu
- obniża straty techniczne
- zwiększa sprawność systemu

## Slide 245
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
Systemy elektroenergetyczne lokalnie bilansowane wpisują się w potrzeby procesu transformacji energetycznej ze względu na korzyści jakie przynoszą:
4. Lepsza integracja odnawialnych źródeł energii
OZE są:
- niestabilne
- zależne od warunków atmosferycznych
- rozproszone
Lokalne bilansowanie:
- umożliwia wykorzystanie energii „na miejscu”
- zmniejsza konieczność oddawania nadwyżek do sieci
- ogranicza zjawisko „wypychania mocy” do sieci SN

## Slide 246
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
Systemy elektroenergetyczne lokalnie bilansowane wpisują się w potrzeby procesu transformacji energetycznej ze względu na korzyści jakie przynoszą:
5. Zwiększenie niezawodności zasilania
Systemy lokalnie bilansowane mogą:
- pracować w trybie wyspowym
- szybciej reagować na awarie
Efekt:
- mniejsza liczba przerw w zasilaniu
- większa odporność sieci dystrybucyjnej

## Slide 247
Proces transformacji polskiego systemu energetycznego
Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski
Systemy elektroenergetyczne lokalnie bilansowane wpisują się w potrzeby procesu transformacji energetycznej ze względu na korzyści jakie przynoszą:
6. Ograniczenie kosztów rozbudowy sieci
Bez lokalnego bilansowania konieczne są:
- wymiany transformatorów
- przebudowy linii NN i SN
- inwestycje w nowe stacje
Bilansowanie lokalne:
- opóźnia lub eliminuje kosztowne modernizacje
- pozwala lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę

## Slide 248
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem
Źródło: https://www.cire.pl
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem (LOB) obejmują rozproszone źródła energii (OZE), magazyny energii, aktywne sieci dystrybucyjne oraz prosumentów z systemami zarządzania energią (EMS). Pozwalają one na równoważenie produkcji i zużycia na niskim (nn) lub średnim napięciu (SN), zmniejszając obciążenie sieci przesyłowych, zwiększając autokonsumpcję i stabilność lokalną. Przyjrzyjmy się elementom systemu nieco bliżej.

## Slide 249
Źródło: https://lepiej.tauron.pl/zielona-energia/inwestycja-w-farmy-wiatrowe-czy-to-sie-oplaca/
Lokalne źródła wytwórcze (OZE)
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 250
Lokalne źródła wytwórcze (OZE) – elementy większej skoordynowanej struktury
Źródło: https://www.wago.com
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 251
Lokalne źródła wytwórcze (OZE)
Źródło: https://www.egsystem.pl/
Farma fotowoltaiczna to naziemna instalacja OZE o dużej mocy (od kilkuset kWp do wielu MW), przeznaczona do wytwarzania energii elektrycznej i wprowadzania jej do sieci elektroenergetycznej.
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 252
Lokalne źródła wytwórcze (OZE)
Źródło: https://www.egsystem.pl/
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem
Główne elementy farmy PV:
Moduły PV – generacja prądu stałego (DC)
Konstrukcja wsporcza – stabilizacja i kąt nachylenia modułów
Inwertery – konwersja DC → AC, synchronizacja z siecią
Instalacja DC i AC – okablowanie, połączenia wyrównawcze
Stacja transformatorowa – podniesienie napięcia i przyłącze do sieci
Zabezpieczenia i uziemienie – ochrona elektryczna i ppoż.
Monitoring / SCADA – nadzór i diagnostyka pracy instalacji

## Slide 253
Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 254
Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 255
Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 256
Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice – złącze P-N
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 257
Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice – złącze P-N
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 258
Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice – złącze P-N

## Slide 259
Podstawy fizyczne konwersji energii słonecznej na energię elektryczną
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 260
Podstawy fizyczne konwersji energii słonecznej na energię elektryczną
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 261
Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Opracowano dla ogniw i paneli fotowoltaicznych warunki testowania STC (ang. Standard Test Conditions). Warunki te określają parametry przeprowadzenia badań:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 262
Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Celem badań jest określenie parametrów ogniw i paneli. Podstawowym pomiarem ogniwa fotowoltaicznego jest zbadanie jego charakterystyki prądowo-napięciowej I(U).
Istotnym parametrem ogniwa jest określenie sprawności, którą wyznacza się z charakterystyki I(U).
Sprawność ogniwa fotowoltaicznego to ilość maksymalnej mocy elektrycznej otrzymanej z ogniwa PV, czyli Pmax do mocy dostarczonej przez promieniowanie słoneczne Plight.
Sprawność ogniwa fotowoltaicznego wyraża się wzorem:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 263
Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 264
Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Do opisu parametrów ogniwaz używa się też pojęcia współczynnika wypełnienia FF(ang. fill factor), wyrażonego stosunkiem maksymalnej mocy otrzymanej z ogniwa fotowoltaicznego Pmax do iloczynu napięcia obwodu otwartego Voc i prądu zwarcia Isc. Wartość współczynnika wypełnienia wyznacza się z równania:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 265
Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Wprowadzając do wzoru na sprawność ogniwa fotowoltaicznego współczynnik wypełnienia, równanie na sprawność n wydajności przyjmuje postać:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 266
Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Sprawność ogniwa zależy od długości fali i współczynnika absorpcji. Uwzględniając te parametry powyższe równanie przybiera formę:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 267
Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 268
Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 269
Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 270
Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 271
Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 272
Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 273
Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 274
Model ogniwa PV

## Slide 275
Panele fotowoltaiczne
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 276
System fotowoltaiczny typu „off-grid”
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 277
System fotowoltaiczny typu „on-grid”
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 278
System fotowoltaiczny – symulacja w programe MATLAB SIMULINK
Źródło:

## Slide 279
System fotowoltaiczny – symulacja w programe MATLAB SIMULINK

## Slide 280
Lokalne źródła wytwórcze (OZE)
Źródło: https://www.egsystem.pl/
Farma wiatrowa to zespół kilku lub kilkunastu turbin wiatrowych pracujących wspólnie, których celem jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru i wprowadzanie jej do sieci elektroenergetycznej.
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 281
Lokalne źródła wytwórcze (OZE)
Źródło: https://www.egsystem.pl/
Turbina wiatrowa to urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną, przekazywaną do sieci elektroenergetycznej.
Etapy działania:
1. Wiatr powoduje obrót łopat wirnika
2. Wirnik przekazuje moment obrotowy na wał główny
3. Przekładnia (lub układ bezprzekładniowy) dostosowuje prędkość obrotową
4. Generator wytwarza energię elektryczną
5. Układ energoelektroniczny stabilizuje parametry prądu
6. Transformator podnosi napięcie do poziomu sieci
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 282
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/transformacja-energetyczna
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Magazyny energii BESS (Battery Energy Storage Systems) to zaawansowane systemy oparte najczęściej na bateriach litowo-jonowych, służące do gromadzenia nadmiaru energii elektrycznej (głównie z OZE) i jej uwalniania w momentach zwiększonego zapotrzebowania. Kluczowe dla stabilizacji sieci, optymalizacji kosztów (peak shaving) oraz zasilania awaryjnego, znajdują zastosowanie zarówno w domach, jak i wielkoskalowych instalacjach.
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 283
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/transformacja-energetyczna
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 284
Źródło: www.sailsolaress.com
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 285
Źródło: www.sailsolaress.com
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 286
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 287
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 288
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Bateria
Podstawowym komponentem magazynu energii jest zasobnik gromadzący energię - w przypadku magazynów bateryjnych gromadzona jest ona w bateriach elektrochemicznych (akumulatorach).
Baterie elektrochemiczne charakteryzują podstawowe parametry:
-napięcie znamionowe,
-pojemność i moc,
-obciążalność prądowa,
-czas życia wyrażony w cyklach ładowania.
Spośród dostępnych technologii bateryjnych, baterie litowo-jonowe odznaczają się właściwościami najbardziej przydatnymi w stacjonarnych magazynach energii, tj. możliwością długotrwałej cyklicznej pracy, zdolnością kumulowania dużych ilości energii i brakiem efektu pamięciowego.
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 289
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 290
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 291
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems) i jego kontroler energii EMS
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 292
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 293
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems)
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 294
Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 295
Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 296
Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 297
Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 298
Prostownik tyrystorowy
Komutacja dwufazowa
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 299
Prostownik tyrystorowy
Prostownik tyrystorowy
przy komutacji dwuzaworowej
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 300
Magazyny energii (BESS – Battery Energy Storage Systems) i przekształtnik AC/DC dwukierunkowy
Źródło: https://www.apator.com/nasze-rozwiazania/rozwiazania-dla-oze/magazyny-energii
Elementy systemu elektroenergetycznego z lokalnym bilansowaniem

## Slide 301
Symulator Polskiego Systemu Elektroenergetycznego
Źródło: https://symulatorsystemuenergetycznego.ncbr.gov.pl/

## Slide 302
Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 303
Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 304
Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 305
Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 306
Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 307
Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 308
Moduł 5: Montowanie i uruchamianie urządzeń na potrzeby systemu elektroenergetycznego lokalnie bilansowanego

## Slide 309
Moduł 5: Montowanie i uruchamianie urządzeń na potrzeby systemu elektroenergetycznego lokalnie bilansowanego
Montaż ogniw PV
Podłączenie inwertera
Prawidłowa ochrona przeciwprzepięciowa
Podłączenie magazynu energii

## Slide 310
Montaż ogniw PV
Źródło: https://elektromasters.com.pl/jak-dziala-system-pv
Źródło: www.longi.com
Jak zbudowany jest panel PV?

## Slide 311
Montaż ogniw PV
Źródło: www.longi.com
Jak zbudowany jest panel PV?

## Slide 312
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Bezpieczeństwo instalatora oraz modułu PV to podstawa!
Transport, rozładunek i przechowywanie modułów podczas instalacji mają bardzo duże znaczenie!

## Slide 313
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Źródło: https://wpcdn.pl/extradom-cms/15219_c05a7357b2564935277c4255128a34a0_d038e64996.jpg
Bezpieczeństwo modułu instalatora oraz modułu PV to podstawa!
Przenoszenie modułu odbywa się w 2 osoby

## Slide 314
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Źródło: https://vosti.pl
Rozmieszczenie modułów PV

## Slide 315
Montaż ogniw PV
Źródło: longi.com
Rozmieszczenie modułów PV i połączeń przewodów

## Slide 316
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Kąt nachylenia modułów PV

## Slide 317
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Montaż modułu za pomocą śrub na przykładzie dokumentacji LEDVANCE

## Slide 318
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Montaż modułu za pomocą śrub na przykładzie dokumentacji LEDVANCE
PAMIĘTAJ O KLUCZU DYNAMOMETRYCZNYM!

## Slide 319
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Montaż modułu za pomocą zacisków na przykładzie dokumentacji LEDVANCE

## Slide 320
Montaż ogniw PV
Źródło: www.longi.com
Montaż modułu za pomocą śrub na przykładzie dokumentacji LONGI

## Slide 321
Montaż ogniw PV
Źródło: www.longi.com
Montaż modułu za pomocą śrub na przykładzie dokumentacji LONGI
PAMIĘTAJ O KLUCZU DYNAMOMETRYCZNYM!

## Slide 322
Montaż ogniw PV
Źródło: longi.com
Montaż modułu za pomocą zacisków na przykładzie dokumentacji LONGI

## Slide 323
Montaż ogniw PV
Źródło: www.longi.com
Montaż modułu za pomocą śrub na przykładzie dokumentacji LONGI

## Slide 324
Montaż ogniw PV
Źródło: www.longi.com
Montaż modułu za pomocą śrub na przykładzie dokumentacji LONGI

## Slide 325
Montaż ogniw PV
Źródło: www.amiston.pl
Sposoby montażu – konstrukcja naziemna wbijana w grunt

## Slide 326
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Sposoby montażu – „carport”

## Slide 327
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Sposoby montażu – na dachu budynku z zadaszeniem z blachy
Blachodachówka
Blacha na rąbek

## Slide 328
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Sposoby montażu – na dachu budynku z zadaszeniem z blachy oraz „Karpiówki”
Blacha trapezowa
Karpiówka

## Slide 329
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Sposoby montażu – na dachu budynku z zadaszeniem z dachówki oraz gruntu bitumicznego
Dachówka

## Slide 330
Montaż ogniw PV
Źródło: www.ledvance.com
Sposoby montażu – na dachu budynku z papą

## Slide 331
Montaż ogniw PV
Źródło: longi.com
Przykładowe błędy

## Slide 332
Montaż ogniw PV
Źródło: longi.com
Podłączenie elektryczne

## Slide 333
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl
Źródło: ZAMEL.COM
Jakie są rodzaje kabli do fotowoltaiki?
1. Po stronie DC są to kable solarne – elastyczne, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, łączące moduły PV z falownikiem. Jeśli instalacja jest blisko strefy przybrzeżnej, kable DC powinny być odporne też na ozon i mgłę solną.
2. Po stronie AC wykorzystuje się kable przystosowane do przesyłu prądu zmiennego, prowadzące energię do domowej instalacji lub sieci.

## Slide 334
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl
Źródło: ZAMEL.COM
Jakie są rodzaje kabli do fotowoltaiki?

## Slide 335
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl

## Slide 336
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl

## Slide 337
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl

## Slide 338
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl

## Slide 339
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl

## Slide 340
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl
Montaż ogniw PV – dobór przewodu
Źródło: tim.pl

## Slide 341
Montaż ogniw PV
Źródło: https://www.helukabel.pl/
Źródło: zamel.com
Źródło: mgwires.pl
Przykładowe przewody DC

## Slide 342
Montaż ogniw PV
Źródło: longi.com
Podłączenie elektryczne – jak prowadzić przewody?

## Slide 343
Montaż ogniw PV
Źródło: longi.com
Podłączenie elektryczne – jak prowadzić przewody?
Kable fotowoltaiczne łączące poszczególne moduły między sobą powinny być tak prowadzone, aby unikać tworzenia pętli przewodów, w których mogłoby się indukować napięcie. Dlatego przewód dodatni (plusowy) należy prowadzić blisko ujemnego (minusowego), nawet kosztem większego zużycia kabli.

## Slide 344
Montaż ogniw PV
Źródło: https://instsani.pl/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej/vademecum-energetyki-odnawialnej/energia-sloneczna/panele-fotowoltaiczne/montaz-instalacji-fotowoltaicznych/montaz-kabli-elektrycznych-po-stronie-dc-i-ac/
Podłączenie elektryczne – jak prowadzić przewody?
Przewody (kable), powinny zostać zabezpieczone przed drganiami, przesunięciami i tarciem o inne elementy konstrukcji. Inaczej, w czasie wietrznej pogody może dojść do uszkodzenia izolacji, a nawet do przerwania przewodu.
Złączki elektryczne nie powinny leżeć na dachu ani luźno zwisać. Powinny zostać przymocowane do konstrukcji montażowej modułów, np. za pomocą dwóch opasek zaciskowych: odpornych na promieniowanie UV i skrajny zakres temperatur od -35 do +90°C.

## Slide 345
Montaż ogniw PV
Mocowanie przewodów
Źródło: https://instsani.pl/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej/vademecum-energetyki-odnawialnej/energia-sloneczna/panele-fotowoltaiczne/montaz-instalacji-fotowoltaicznych/montaz-kabli-elektrycznych-po-stronie-dc-i-ac/

## Slide 346
Montaż ogniw PV
Mocowanie przewodów
Źródło: https://instsani.pl/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej/vademecum-energetyki-odnawialnej/energia-sloneczna/panele-fotowoltaiczne/montaz-instalacji-fotowoltaicznych/montaz-kabli-elektrycznych-po-stronie-dc-i-ac/

## Slide 347
Montaż ogniw PV
Mocowanie przewodów
Źródło: https://instsani.pl/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej/vademecum-energetyki-odnawialnej/energia-sloneczna/panele-fotowoltaiczne/montaz-instalacji-fotowoltaicznych/montaz-kabli-elektrycznych-po-stronie-dc-i-ac/

## Slide 348
Montaż ogniw PV
Oslony mechaniczne przewodów
Źródło: www.obo.pl
Źródło: www.helukabel.pl

## Slide 349
Montaż ogniw PV
Wyrównanie potencjałów, uziemienie oraz strefy ochronne od instalacji odgromowej
Źródło: www.obo.pl

## Slide 350
Montaż ogniw PV
Łączenie przewodów PV – złącze MC-4
Źródło: https://instsani.pl/

## Slide 351
Montaż ogniw PV
Łączenie przewodów PV – złącze MC-4
Źródło: https://instsani.pl/

## Slide 352
Montaż ogniw PV
Łączenie przewodów PV – złącze MC-4
Źródło: https://instsani.pl/

## Slide 353
Montaż ogniw PV
Łączenie przewodów PV – złącze MC-4
Źródło: https://instsani.pl/

## Slide 354
Montaż ogniw PV
Łączenie przewodów PV – złącze MC-4
Źródło: https://instsani.pl/

## Slide 355
Montaż ogniw PV
Wyrównanie potencjałów – ważny element instalacji!
Źródło: https://instsani.pl/

## Slide 356
Montaż ogniw PV
Źródło: www.akademia-fotowoltaiki.pl
Przykładowe błędy

## Slide 357
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 358
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 359
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 360
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 361
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 362
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 363
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 364
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 365
Podłączenie inwertera
Wybór miejsca instalacji inwertera
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 366
Podłączenie inwertera
Wybór miejsca instalacji inwertera
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 367
Podłączenie inwertera
Zawieszenie inwertera – montaż uchwytu
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 368
Podłączenie inwertera
Warunki podłączenia inwertera
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 369
Podłączenie inwertera
Warunki podłączenia inwertera
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 370
Podłączenie inwertera
Warunki podłączenia inwertera
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 371
Podłączenie inwertera
Warunki podłączenia inwertera
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 372
Podłączenie inwertera
Przyłączenie falownika do sieci publicznej prądu przemiennego
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 373
Podłączenie inwertera
Przyłączenie falownika do sieci publicznej prądu przemiennego
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 374
Podłączenie inwertera
Przyłączenie falownika do sieci publicznej prądu przemiennego
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 375
Podłączenie inwertera
Przyłączenie falownika do sieci publicznej prądu przemiennego
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 376
Podłączenie inwertera
Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 377
Podłączenie inwertera
Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 378
Podłączenie inwertera
Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 379
Podłączenie inwertera
Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 380
Podłączenie inwertera
Podłączenie akumulatora do falownika
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 381
Podłączenie inwertera
Podłączenie akumulatora do falownika
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 382
Podłączenie inwertera
Podłączenie inwertera hybrydowego na przykładzie Fronius SYMO GEN24 Plus
Źródło: https://fronius.com/pl-pl/poland

## Slide 383
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Co to jest przepięcie? Czyli przed czym właściwie aię chronimy?

## Slide 384
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Co to jest przepięcie? Czyli przed czym właściwie aię chronimy?

## Slide 385
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Wyładowanie bezpośrednie

## Slide 386
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Wyładowanie pośrednie

## Slide 387
LPS – urządzenie piorunochronne kompletne urządzenie stosowane do redukcji szkód fizycznych powodowanych wyładowaniami piorunowymi w obiekt, składa się z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia piorunochronnego
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 388
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Operacje łączeniowe

## Slide 389
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Obowiązek stosowania ograniczników przepięć, wynika z obowiązujących w Polsce aktów prawnych.

## Slide 390
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 391
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 392
Uproszczona zasada działania ogranicznika przepięć
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Ochrona przeciwprzepięciowa

## Slide 393
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 394
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Wady i zalety iskiernikowych ograniczników przepięć

## Slide 395
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 396
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Wady i zalety warystorowych ograniczników przepięć

## Slide 397
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 398
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 399
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 400
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/

## Slide 401
Ochrona przeciwprzepięciowa
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-zamontowac-ogranicznik-przepiec-zasilanie/
Kompletna ochrona przeciwprzepięciowa

## Slide 402
Jaki ogranicznik przepięć zastosować w instalacji z systemem fotowoltaicznym?
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/
Ochrona przeciwprzepięciowa

## Slide 403
Jaki ogranicznik przepięć zastosować w instalacji z systemem fotowoltaicznym?
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/
Ochrona przeciwprzepięciowa

## Slide 404
Jaki ogranicznik przepięć zastosować w instalacji z systemem fotowoltaicznym?
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/
Ochrona przeciwprzepięciowa

## Slide 405
Podstawowe elementy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
Ogranicznik przepięć w naziemnej instalacji elektrowni fotowoltaicznej
Źródło: https://rst.pl/jak-dobrac-ograniczniki-przepiec-do-instalacji-nn-z-ukladami-fotowoltaicznymi/
Ochrona przeciwprzepięciowa

## Slide 406
Schemat ogólny instalacji PV
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 407
Podłączenie magazynu energii
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 408
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 409
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 410
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 411
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 412
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 413
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 414
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 415
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 416
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 417
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 418
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 419
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 420
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 421
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 422
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 423
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 424
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 425
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii

## Slide 426
Źródło: https://www.sigenergy.com/
Podłączenie magazynu energii