## Slide 1
Zastosowanie teorii obwodów w analizie współczesnych systemów elektroenergetycznych
Projekt pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

## Slide 2: Moduł 1: Wprowadzenie i podstawy teorii obwodów
Wprowadzenie do kursu, cel i zakres szkolenia
Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd, napięcie, moc, energia, rezystancja, reaktancja, impedancja, analiza harmonicznych w przebiegach odkształconych napięć i prądów (podstawowe pojęcia do wykorzystania w praktyce)
Elementy obwodów: źródła napięcia/prądu, obwód nierozgałęziony i obwód rozgałęziony, rezystory, kondensatory, cewki
Prawo Kirchhoffa i Prawo Ohma
Symbole i schematy elektryczne – odczytywanie i rysowanie
Metody analizy obwodów: metoda oczkowa, metoda węzłowa
Obwody RLC

## Slide 3: Wprowadzenie do kursu, cel i zakres szkolenia
Celem kursu jest pozyskanie teoretycznych podstaw analizy obwodowej w wykorzystaniu w praktycznych zastosowaniach współczesnych systemów elektroenergetycznych.
W tym celu należy poznać i zrozumieć podstawowe zjawiska fizyczne dotyczące przepływu prądu, poznać podstawowe metody analiz obwodów elektrycznych, poznać podstawy zarysu elektroenergetyki, poznać systemy elektroenergetyczne stosowane we współczesnych budynkach takie jak systemy fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe, zrozumieć ich zasadę działania, a także poznać podstawy elektroniki mocy stosowanej w układach elektroenergetycznych (np. falownik 1 fazowy).
Absolwent kursu powinien znacznie lepiej zrozumieć współczesne zagadnienia systemów elektroenergetycznych, a także dowiedzieć się więcej na temat domowych systemy elektroenergetyczne spotykane w codziennym życiu elektroinstalatora.

## Slide 4: Wprowadzenie do kursu, cel i zakres szkolenia
Program podzielony jest na poszczególne moduły:
Moduł 1: Wprowadzenie i podstawy teorii obwodów (20 godzin)
Moduł 2: Podstawy współczesnych systemów elektroenergetycznych (25 godzin)
Moduł 3: Elementy i układy enegroelektroniczne w systemach domowej zielonej energii (15 godzin)

## Slide 5: Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Co to jest prąd?
Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych poprzez badany przekrój poprzeczny ciała przewodzącego pod wpływem pola elektrycznego nazywamy prądem.
Warto poczytać: prof. dr inż. Stanisław Bolkowski „ELEKTROTECHNIKA”

## Slide 6: Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Co to jest pole elektryczne?
Pole elektryczne to przestrzeń wokół ładunku elektrycznego, w której działa siła elektrostatyczna na inne ładunki.
Jako przestrzeń stanowi zbiór punktów przestrzeni. Można więc wyróżnić dwa poszczególne punkty przestrzeni i określić ich potencjał. Różnica potencjałów nazywana jest napięciem.
Co to jest przewodnik elektryczny?
Przewodnik elektryczny to materiał, który łatwo przewodzi prąd elektryczny, czyli umożliwia swobodny ruch ładunków elektrycznych (najczęściej elektronów). W przewodnikach znajdują się swobodne elektrony, które mogą się łatwo przemieszczać pod wpływem pola elektrycznego. To właśnie ich ruch tworzy prąd elektryczny.

## Slide 7: Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Warunki istnienia prądu:
  Źródło napięcia (np. bateria, zasilacz)
  Zamknięty obwód elektryczny
  Przewodnik umożliwiający ruch ładunków
Izolator elektryczny to materiał, który nie przewodzi prądu elektrycznego, ponieważ nie zawiera swobodnych elektronów, które mogłyby się poruszać pod wpływem pola elektrycznego.
Źródło napięcia w ujęciu fizycznym to urządzenie, które wykonuje pracę nad ładunkami elektrycznymi, przemieszczając je z punktu o niższym potencjale do punktu o wyższym potencjale, wbrew naturalnemu kierunkowi ruchu ładunków.
Obwód elektryczny to zamknięta droga (układ), po której może płynąć prąd elektryczny. Składa się z elementów przewodzących (np. przewodów), źródła napięcia oraz odbiorników energii elektrycznej (np. żarówki, rezystora, silnika).

## Slide 8: Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Prąd stały (DC, z ang. Direct Current) to taki prąd elektryczny, w którym ładunki elektryczne (elektrony) płyną zawsze w tym samym kierunku i z jednakową (lub prawie jednakową) wartością.
Do określenia „wartości” prądu używa się pojęcia natężenia prądu:
Natężenie prądu
I [A]
Czas
t [s]
Natężenie prądu elektrycznego to wielkość fizyczna określająca, ile ładunku elektrycznego przepływa przez przekrój przewodnika w jednostce czasu.
Przebieg czasowy prądu stałego wygląda następująco:

## Slide 9: Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Prąd zmienny (AC, z ang. Alternating Current) to prąd elektryczny, którego wartość i kierunek zmieniają się okresowo w czasie.
Typowym przebiegiem prądu przemiennego jest prąd sinusoidalnie zmienny, ale należy pamiętać że nie zawsze tak jest. W przypadku prądu generowanego przez przekształtniki energoelektroniczne możemy mieć do czynienia z przebiegami odkształconymi.
Natężenie prądu
I [A]
Czas
t [s]
Przebieg sinusoidalny, odkształcony

## Slide 10: Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Warto podkreślić różnicę pomiędzy wartością skuteczną prądu a wartością chwilową. W notacji przyjęto zasadę oznaczania wartości chwilowej prądów i napięć małymi literami. Stanowią one zatem matematycznie pochodną funkcji po czasie, stąd czasem zapisujemy za wartością w nawiasie (t) lub piszemy wprost idt. Przykładowo:
Wartości skuteczne prądu oznaczamy dużymi literami I.
Wartość skuteczna prądu matematycznie określana jest jako wartość skuteczna wektora prezentującego prąd na płaszczyźnie zespolonej.

## Slide 11: Podstawowe pojęcia fizyczne: prąd
Do pomiaru prądu stosujemy amperomierz. Podłączony jest on szeregowo z mierzoną wartością prądu w danej gałęzi obwodu.
Poniższy schemat zawiera: źródło napięcia E1 wraz z rezystancją wewnętrzną Rw, odbiornik reprezentowany przez rezystancję R oraz amperomierz oznaczony jako A.
Źródło: https://www.medianauka.pl/amperomierz
oraz: https://e-mierniki.pl/

## Slide 12: Podstawowe pojęcia fizyczne: napięcie elektryczne
Napięcie elektryczne (oznaczane jako U (u(dt))) to różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu. Mówiąc prościej, niefizycznie: to „siła”, która „popycha” ładunki elektryczne, powodując ich przepływ (czyli prąd).
W fizycznym ujęciu napięcie to praca potrzebna do przemieszczenia jednostkowego ładunku między dwoma punktami.

## Slide 13: Podstawowe pojęcia fizyczne: napięcie elektryczne
W praktyce zawodowej bardzo ważne jest właściwe zrozumienie napięcia jako wartości powstałej jako różnica potencjałów.
U=V1-V2
gdzie:
V1 – pierwszy potencał
V2 – drugi potencjał
U – napięcie mierzone w Woltach [V]
Poszczególne punkty instalacji oraz obwodu posiadają swoje własne potencjały, zmienne w czasie. Mówiąc o napięciu zawsze należy powiedzieć pomiędzy którymi punktami jest mierzone, np. napięcie pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym, napięcie międzyfazowe pomiędzy fazą pierwszą (L1) a fazą drugą (L2).

## Slide 14: Podstawowe pojęcia fizyczne: napięcie elektryczne
Do pomiaru napięcia służy woltomierz. Sondy pomiarowe określają potencjały, których różnicę wyznaczamy.
Źródło: https://www.medianauka.pl/woltomierz

## Slide 15: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc w ujęciu elektrotechniki
Moc w ujęciu elektrotechniki to wielkość fizyczna określająca, z jaką szybkością energia elektryczna jest przekształcana w inne formy energii (np. światło, ciepło, ruch). Oznacza, ile energii zużywa lub wytwarza urządzenie w jednostce czasu. Jednostką mocy czynnej jest Wat [W].
W elektrotechnice określamy 4 podstawowe rodzaje mocy:
  Moc czynna
  Moc bierna
  Moc pozorna
  Moc odkształcenia (moc dystorsji)

## Slide 16: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc czynna
Moc czynna, oznaczana jako P, w układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego) stanowi część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło. W układach prądu stałego cała moc jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat. Można więc określić ją jako moc zamienianą na energię użyteczną (ciepło, światło, ruch).
Matematycznie stanowi rozwiązanie całki Riemanna:
W urządzeniach zasilanych napięciem przemiennym sinusoidalnym, które są odbiornikami liniowymi, natężenie prądu ma przebieg sinusoidalny. Wzory na napięcie i natężenie chwilowe mają teraz postać:
Gdzie: u(t), i(t) – chwilowe wartości napięcia i prądu, Umax, Imax – wartości maksymalne zwane amplitudą, sin, cos – funkcje trygonometryczne, wt – pulsacja wyrażona jako iloczyn częstotliwości, liczby pi i 2 (2pf), j – kąt przesunięcia fazowego napięcia i prądu

## Slide 17: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc czynna
Podstawmy je do wzoru:

## Slide 18: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc czynna
Podstawmy je do wzoru:
Składowa oznaczona na czerwono stanowi chwilową wartość mocy czynnej. W praktyce zazwyczaj operujemy wartościami średnimi. Wówczas wartość mocy czynnej określamy wzorem:
Rysunek przedstawia przykładowy przebieg napięcia i prądu. Widzimy także czym jest przesunięcie fazowe z naszego wzoru.

## Slide 19: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc bierna
Moc bierna – wielkość opisująca pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu prądu przemiennego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, lecz jest konsekwencją zasady działania maszyn elektrycznych (np. transformatorów, silników). Energia jest pobierana ze źródła w części okresu przebiegu przemiennego, magazynowana przez odbiornik (w postaci energii pola elektrycznego lub magnetycznego) i oddawana do źródła w innej części okresu, co jest związane z zanikiem pola w odbiorniku. Częstotliwość mocy biernej (tak samo jak i mocy czynnej, pozornej) jest dwukrotnością częstotliwości prądu i napięcia w obwodzie.

## Slide 20: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc bierna
Dla przebiegów sinusoidalnie zmiennych średnia moc bierna jest definiowana jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i prądu, oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem a prądem:
Gdzie:
Q – moc bierna
U – wartość skuteczna napięcia
I – wartość skuteczna prądu
- kąt przesunięcia pomiędzy napięciem a prądem
X- reaktancja – będzie zdefiniowana później 

## Slide 21: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc pozorna
Moc pozorna – wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:
Związek pomiędzy mocą czynną, bierną i pozorną jest następujący:
Geometrycznie możemy więc przedstawić związek mocy jako trójkąt:
lub
Gdzie kąt stanowi przesunięcie fazowe między przebiegami napięcia i prądu

## Slide 22: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc pozorna
Nanosząc przykładowe wartości przebiegów chwilowych mocy uzyskujemy:
Nie wyczerpuje to tematu współczesnej elektrotechniki ponieważ coraz większe znaczenie ma moc związana z odkształceniem przebiegu sinusoidalnego (w „gniazdku” nie mamy już do czynienia z czystym sinusem ale przebiegiem odkształconym, zawierającym szereg harmonicznych). Dlatego trafniejszą interpretacją niż wskazany wcześniej trójkąt mocy jest bryła przestrzenna. Dochodzimy do mocy dystorsji D opisanej po raz pierwszy w 1927 roku przez węgierskiego uczonego Budeanu.

## Slide 23: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc dystorsji
Moc odkształcenia (moc dystorsji) – rodzaj mocy biernej w sieciach prądu przemiennego powstającej w obwodach w wyniku działania w niej nieliniowych elementów wywołujących niesinusoidalny przebieg natężenia prądu i napięcia elektrycznego. Przykładem nieliniowych elementów instalacji są inwertery (falowniki) stosowane w pralkach, suszarkach, energoelektronice, lodówkach, a także inwertery systemów PV.
W XIX wieku moc dystorsji nie była brana pod uwagę, w XX wieku była marginalna, w XXI wieku będzie zagadnieniem dominującym.

## Slide 24: Podstawowe pojęcia fizyczne: moc dystorsji
Spójrzmy na związek mocy czynnej, biernej, pozornej oraz dystorsji jeszcze raz:
Źródło: https://www.kierunekchemia.pl/artykul,85690,system-optymalizacji-energii-elektrycznej.html

## Slide 25: Podstawowe pojęcia fizyczne: energia elektryczna
Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik.
Zużycie energii elektrycznej w technice mierzone jest w kilowatogodzinach [kWh]. Urządzeniem do pomiaru zużycia energii elektrycznej jest licznik energii elektrycznej.

## Slide 26: Podstawowe pojęcia fizyczne: energia elektryczna
Współczesne systemy automatyki budynkowej posiadają zaawansowane monitory energii umożliwiające analizę wszystkich parametrów sieci: monitorowanie wartości chwilowych napięć i prądów, wartości skutecznych napięć i prądów w czasie, wartości chwilowych mocy, oraz energii. Zgromadzony zbiór danych umożliwia skuteczne zarządzanie przepływem mocy np. z wykorzystaniem polskiej technologii EKO-OZE-PV.

## Slide 27: Podstawowe pojęcia fizyczne: rezystancja
Rezystancja, opór (elektryczny, czynny), oporność (czynna) (z łac. resistere — sprzeciwiać się, stawiać opór) – wielkość charakteryzująca relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego.
Zwyczajowo rezystancję oznacza się symbolem R . Jednostką rezystancji w układzie SI jest om, którego symbolem jest Ω .
Dla układów prądu stałego związek pomiędzy napięciem, prądem oraz rezystancją wyraża się wzorem:

## Slide 28: Podstawowe pojęcia fizyczne: reaktancja
Dla przebiegów zmiennych w których występują elementy pojemnościowe oraz indukcyjnościowe mówimy o reaktancji odpowiednio pojemnościowej lub indukcyjnościowej. Charakterystyka obwodu powoduje przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem. Oznacza to, że część energii wykorzystana jest do tworzenia pola magnetycznego lub elektrycznego. Poziom tego zjawiska uzależniony jest od indukcyjności i pojemności obwodu. Reaktancja wyrażana jest wzorami odpowiednio:
Gdzie:
L – indukcyjność cewki
C – pojemność kondensatora
w - pulsacja równa 2pf

## Slide 29: Podstawowe pojęcia fizyczne: impedancja
Dla obwodów prądu zmiennego zamiast o rezystancji mówimy o impedancji będącej odpowiednikiem rezystancji wyrażonej liczbą zespoloną składającą się z części rzeczywistej w postaci rezystancji oraz urojonej w postaci reaktancji. Opisuje to wzór:

## Slide 30: Podstawowe pojęcia fizyczne: impedancja
By lepiej zrozumieć opis matematyczny fizycznych aspektów omawianych wcześniej zagadnień odsyłam do książki wydawnictwa Politechniki Śląskiej : „Liczby zespolone. Tom 1. Podstawowe operacje na liczbach zespolonych” autorstwa: HOŁUBOWSKI W., PLESZCZYŃSKI M., RÓŻAŃSKI M., SŁOWIK R., WITUŁA R., SMUDA A.

## Slide 31: Podstawowe pojęcia fizyczne: impedancja
Zestawiając ze sobą możliwe składowe impedancji RLC:
Źródło: https://www.slideserve.com/hank/metoda-symboliczna-analizy-obwod-w-pr-du-sinusoidalnego

## Slide 32: Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Najprostsze ujęcie matematycznych aspektów analizy harmonicznych można przedstawić następująco:
  Każdy przebieg okresowy odkształcony można przedstawić jako sumę przebiegów sinusoidalnych o częstotliwościach będących krotnością częstotliwości podstawowej
  Amplituda każdego z przebiegów będzie inna i będzie w inny sposób rzutować na finalny kształt przebiegu
  Dla lepszego zobrazowania wpływu poszczególnych harmonicznych stosuje się prezentację widmową, gdzie pokazujemy poszczególne harmoniczne jako prążki o różnej amplitudzie

## Slide 33: Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Każdy przebieg okresowy odkształcony i nieokresowy spełniający warunki Dirichleta można przedstawić jako sumę przebiegów sinusoidalnych i cosinusoidalnych o częstotliwościach będących krotnością częstotliwości podstawowej
Źródło animacji: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Periodic_identity_function.gif

## Slide 34: Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Amplituda każdego z przebiegów będzie inna i będzie w inny sposób rzutować na finalny kształt przebiegu
Źródło animacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_Fouriera#/media/Plik:Fourier_series_and_transform.gif

## Slide 35: Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
Dla lepszego zobrazowania wpływu poszczególnych harmonicznych stosuje się prezentację widmową, gdzie pokazujemy poszczególne harmoniczne jako prążki

## Slide 36: Podstawowe pojęcia fizyczne: analiza harmonicznych
By zgłębić dogłębnie zagadnienie warto przeczytać:

## Slide 37: Elementy obwodów: źródła napięcia / prądu
W analizie obwodów stosujemy element będący źródłem napięcia oraz źródłem prądowym.
W analizie obwodów często obok źródła napięcia dodaje się rezystor będący symbolem rezystancji wewnętrznej ogniwa.
źródło napięciowe źródło prądowe

## Slide 38: Elementy obwodów: źródła napięcia / prądu
Źródło napięciowe
Źródło prądowe
Źródło: https://teoriaelektryki.pl/zrodla-napieciowe-i-pradowe/

## Slide 39: Elementy obwodów: źródła napięcia i obwód nierozgałęziony
Źródło: „ELEKTROTECHNIKA 4”
Storna VARTA.com

## Slide 40: Elementy obwodów: obwód rozgałęziony
Źródło: https://www.robotyka.net.pl/obliczanie-obwodow-metoda-praw-kirchhoffa-metoda-klasyczna/
Źródło napięcia
Węzeł
Gałęzie obwodu

## Slide 41: Elementy obwodów: obwód rozgałęziony
Spadek napięcia
Na rezystorze R1
Prąd gałęzi 1: I1
Źródło: https://www.robotyka.net.pl/obliczanie-obwodow-metoda-praw-kirchhoffa-metoda-klasyczna/

## Slide 42: Elementy obwodów: rezystor
Rezystor, opornik elektryczny (z łac. resistere „stawiać opór”) – element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego.
Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik.
Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło.
Idealny opornik posiada tylko jedną wielkość, która go charakteryzuje – rezystancję. W praktyce występuje jeszcze pojemność wewnętrzna oraz wewnętrzna indukcyjność, co, np. w technice wysokich częstotliwości (RTV), ma duże znaczenie (jest to tzw. pojemność oraz indukcyjność pasożytnicza).
W technice bardzo wysokich częstotliwości – kilkuset megaherców (MHz) i powyżej – właściwości pasożytnicze typowego rezystora muszą być traktowane jako wartości rozproszone, tzn. rozłożone wzdłuż jego fizycznych wymiarów (zobacz: schemat zastępczy)

## Slide 43: Elementy obwodów: rezystor
Źródło: https://forbot.pl/blog/czym-jest-moc-jak-dobrac-odpowiednie-elementy-id17277
Wikipedia
Jednostka: 1 ohm [W]
Oznaczenie: R

## Slide 44: Elementy obwodów: rezystor
Połączenie szeregowe rezystorów
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystor

## Slide 45: Elementy obwodów: rezystor
Połączenie równoległe rezystorów
Dla dwóch połączonych rezystorów R1 i R2 rezystancja zastępcza wynosi:

## Slide 46: Elementy obwodów: rezystor
Dla przebiegów napięcia zmiennego niskich częstotliwości czysta, teoretyczna rezystancja nie wprowadza przesunięcia fazowego pomiędzy przebiegiem wspomnianego napięcia a przebiegiem prądu. Ich wektory są więc w fazie.
Źródło: https://www.slideserve.com/hank/metoda-symboliczna-analizy-obwod-w-pr-du-sinusoidalnego

## Slide 47: Elementy obwodów: rezystor
Podstawowe parametry opisujące rezystor to:
rezystancja nominalna – rezystancja podawana przez producenta na obudowie opornika, wyrażona w omach i przyjmująca wartości określane według szeregów wartości; rezystancja rzeczywista różni się od rezystancji nominalnej, jednak zawsze mieści się w podanej klasie tolerancji. Często używanym parametrem jest konduktancja wyrażana w simensach
tolerancja – inaczej klasa dokładności; podawana w procentach możliwa odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości nominalnej
moc znamionowa – moc jaką opornik może przez dłuższy czas wydzielać w postaci ciepła bez wpływu na jego parametry; przekroczenie tej wartości może prowadzić do zmian innych parametrów rezystora (np. rezystancji) lub jego uszkodzenia,
napięcie graniczne – maksymalne napięcie jakie można przyłożyć do opornika bez obawy o jego zniszczenie,
temperaturowy współczynnik rezystancji – współczynnik określający zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury opornika.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystor

## Slide 48: Elementy obwodów: rezystor
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystor

## Slide 49: Elementy obwodów: kondensator
Kondensator – element elektroniczny bierny zbudowany z dwóch przewodników – inaczej okładek lub elektrod – rozdzielonych dielektrykiem; przechowuje on energię w postaci pola elektrycznego.
Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Po odłączeniu od źródła napięcia, ładunki utrzymują się na okładkach siłami przyciągania elektrostatycznego. Jeżeli kondensator, jako całość, nie jest naelektryzowany to cały ładunek zgromadzony na obu okładkach jest jednakowy co do wartości, ale przeciwnego znaku. Kondensator charakteryzuje pojemność określająca zdolność kondensatora do gromadzenia ładunku:
Gdzie:
C – pojemność
Q – ładunek zgromadzony w kondensatorze
U – napięcie elektryczne międzyokładzinami kondensatora

## Slide 50: Elementy obwodów: kondensator
Jednostka: 1 Farad [F]
Oznaczenie: C

## Slide 51: Elementy obwodów: kondensator
Dla napięcia stałego kondensator jest przerwą w obwodzie.
Dla napięć przemiennych napięcie i prąd kondensatora opisujemy wzorem:

## Slide 52: Elementy obwodów: kondensator
Wielkość, wiążąca prąd i napięcie na kondensatorze, nazywa się reaktancją, która jest tym mniejsza, im większa jest pojemność kondensatora i częstotliwość prądu. Kondensator charakteryzuje się tym, że (dla sygnałów sinusoidalnych) napięcie jest opóźnione w fazie względem prądu o kąt π /2 , Z tego względu impedancja kondensatora jest liczbą zespoloną i opisana jest wzorem:
Gdzie:
Z – impedancja
j – część imaginalis liczby zesolonej
- pulsacja równa :
C - pojemność

## Slide 53: Elementy obwodów: kondensator

## Slide 54: Elementy obwodów: kondensator
Połączenie równoległe kondensatorów zwiększa pojemność zastępczą obwodu zgodnie z zaleznością:

## Slide 55: Elementy obwodów: kondensator
Połączenie szeregowe kondensatorów umożliwia opisanie pojemności zastępczej zgodnie ze wzorem:

## Slide 56: Elementy obwodów: kondensator
Dla przebiegów napięcia zmiennego niskich częstotliwości pojemność powoduje opóźnienie napięcia w fazie względem prądu o kąt π /2.

## Slide 57: Elementy obwodów: cewka
Cewka – część obwodu elektrycznego, zaliczana do elementów biernych. Posiada uzwojenie, czyli zwoje przewodnika nawinięte np. na powierzchnie:
walca (cewka cylindryczna),
pierścienia (cewka toroidalna),
płaską (cewka spiralna lub płaska).
Cewki ze zwojami ułożonymi w linię śrubową (helisę) nazywa się zwojnicami.
Oprócz tego wyróżnia się cewki:
powietrzne, inaczej solenoidy – pozbawione wypełnienia;
rdzeniowe, inaczej magnetowodowe – wewnątrz lub na zewnątrz ich zwojów znajduje się rdzeń magnetyczny wykonany zazwyczaj z materiału ferromagnetycznego.

## Slide 58: Elementy obwodów: cewka
Cewki mają różne zastosowania; wytwarzane przez nie pole magnetyczne:
jest podstawą działania elektromagnesów; cewki służące temu celowi są nazywane wzbudzającymi;
zgodnie z prawem Faradaya może też wpłynąć na prąd elektryczny płynący w obwodzie. Przez to cewka może być elementem transformatora lub zwiększać indukcyjność obwodu; wtedy jest nazywana cewką indukcyjną lub induktorem. Może ona pełnić rolę dławika.
Termin bywa też używany mniej ściśle; przykładowo cewka Tesli to w istocie układ obwodów zawierający kilka cewek.

## Slide 59: Elementy obwodów: cewka

## Slide 60: Elementy obwodów: cewka
Podstawowym parametrem cewki jest jej indukcyjność oznaczana literą L.
Dla połączenia szeregowego cewek indukcyjność zastępcza wynosi sumę poszczególnych indukcyjności cewek, co wyraża wzór:

## Slide 61: Elementy obwodów: cewka
Dla połączenia równoległego indukcyjność zastępcza opisujemy wzorem:

## Slide 62: Elementy obwodów: cewka
Reaktancja indukcyjnościowa wyrażana jest wzorem:
Rzeczywiste cewki wykazują też rezystancję R. Jednym z istotnych parametrów cewki rzeczywistej jest dobroć cewki określona wzorem:

## Slide 63: Elementy obwodów: cewka
Indukująca się w cewce siła elektromotoryczna (napięcie) zależy od jej indukcyjności oraz od zmiany w czasie płynącego przez nią prądu. W obwodach prądu zmiennego sinusoidalnego, w stanie ustalonym napięcie na cewce wyprzedza o 90° prąd płynący w cewce (napięcie i prąd są przesunięte w fazie o
π/2).

## Slide 64: Elementy obwodów: pojęcie oczka obwodu oraz węzła obwodu stosowane w analizie obwodowej
Węzeł obwodu
Oczko obwodu elektrycznego

## Slide 65: Prawa Kirchhoffa – 1 prawo Kirchhoffa
Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających (+) i wypływających (−) jest równa zeru (znak prądu wynika z przyjętej konwencji).
Można więc powiedzieć, że suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

## Slide 66: Prawa Kirchhoffa – 1 prawo Kirchhoffa
Suma prądów F11 – F20

## Slide 67: Prawa Kirchhoffa – 2 prawo Kirchhoffa
W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie.
Gdzie:
Ui – spadek napięcia na kolejnym elemencie oczka obwodu
ek – siła elektromotoryczna kolejnego ze źródeł napięcia występującego w oczku

## Slide 68: Prawa Kirchhoffa – 2 prawo Kirchhoffa
e1 = U1+U2 = i2*R2 + i1*R1
U2
U1

## Slide 69: Prawa Kirchhoffa – zastosowanie w obliczeniach obwodów
II prawo Kirchhoffa
I prawo Kirchhoffa
Tworzy to układ równań:
Skorzystaliśmy z praw Kirchhoffa, ale także z prawa Ohma,
Wprowadźmy je zatem do naszych rozważań w pełni

## Slide 70: Prawo Ohma
Prawo Ohma – prawo fizyki głoszące proporcjonalność natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia panującego między końcami przewodnika.
Dla prądu przemiennego:

## Slide 71: Symbole i schematy elektryczne – w analizie obwodowej schemat obwodu
Źródło: https://kursy.ilimi.pl/product/prad-przemienny-teoria-obwodow/

## Slide 72: Symbole i schematy elektryczne – schemat rozmieszczenia punktów instalacji elektrycznej
Źródło: https://agel-elektryka.pl/elektryk-krakow/instalacje-elektryczne-wykonanie-okablowania.html
https://portalelektryka.pl/akademia-elektryka/symbole-ktore-musisz-znac-zaczynajac-przygode-z-elektryka-3646.html

## Slide 73: Symbole i schematy elektryczne – schemat jednokreskowy

## Slide 74: Symbole i schematy elektryczne – schemat poglądowy
Źródło: https://strefaie.pl/typy-schematow-wg-normy-iec-81346/

## Slide 75: Symbole i schematy elektryczne – schemat poglądowy
1 - to podstawowe symbole elektryczne, oznaczające przewód, kabel lub linię przesyłową.
2 – takie oznaczenie przewodów wskazuje na przewód elastyczny.
3 – to podstawowe elektryczne symbole, oznaczające przewód ochronny PE.
4 – kolejne podstawowe oznaczenie przewodów, oznaczające kabel neutralny N.
5 – takie symbole graficzne oznaczają przewód ochronno neutralny PEN – spotykany w budownictwie starszego typu.
6 – linia trójfazowa wyposażona w przewód neutralny oraz przewód ochronny.
7 – oznacza zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem stałym.
8 – symbol graficzny oznacza zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem zmiennym.
9 – takie symbole graficzne oznaczają linie powietrzną.
10 – oznaczenie linii podziemnej.
11 – takie elektryczne symbole oznaczają odgałęzienie od przewodu.
12 – schematy elektryczne często posiadają takie oznaczenie graficzne. Jest to podstawowy symbol zacisków i połączeń rozłączanych.
13 – oznaczenia elektryczne stałych połączeń przewodów elektrycznych.
14 – grafika wskazuje na obecność listwy zaciskowej.
15 – to linia schodząca w dół.
16 – oznaczenie elektryczne linii biegnącej ku górze.
Źródło: https://kb.pl/aktualnosci/fotowoltaika/mikroinwertery-czy-inwerter-centralny-co-wybrac/

## Slide 76: Symbole i schematy elektryczne – schemat poglądowy
1 – symbol elektryczny oznaczający autotransformator.
2 – symbol elektryczny oznaczający autotransformator, może być stosowany zamiennie z poprzednim.
3 – elektryczne symbole oznaczające cewkę z rdzeniem.
4 – elektryczne symbole określające transformator trójzwojeniowy.
5 – oznaczenia elektryczne transformatora trójfazowego.
6 – oznaczenie elektryczne transformatora mocy typu SN/WN.
7 – kolejne symbole graficzne transformatora mocy typu SN/WN.
8 – oznaczenie elektryczne transformatora NN.
Źródło: https://kb.pl/aktualnosci/fotowoltaika/mikroinwertery-czy-inwerter-centralny-co-wybrac/

## Slide 77: Symbole i schematy elektryczne – schemat funkcjonalny

## Slide 78: Symbole i schematy elektryczne – schemat obwodów

## Slide 79: Symbole i schematy elektryczne – schemat połączeń

## Slide 80: Symbole i schematy elektryczne – schemat rozmieszczenia elementów (rysunek aranżacji)

## Slide 81: Symbole i schematy elektryczne – tabela połączeń

## Slide 82: Symbole i schematy elektryczne – obwody elektroniczne
https://lroj.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/02/makro.png

## Slide 83: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
W metodzie prądów oczkowych posługujemy się dwoma specyficznymi terminami. Są to pętla i oczko.
Pętlę stanowi każda zamknięta ścieżka dokoła obwodu.
Oczko jest nieco zawężonym rodzajem pętli. Jest to pętla, która nie zawiera w sobie żadnych innych pętli.

## Slide 84: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 85: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 86: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 87: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
UR1
UR2
UR3
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 88: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 89: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 90: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Tworzymy układ równań:
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 91: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Porządkujemy równania przenosząc na jedną stronę źródła napięcia, a na drugą spadki napięć na elementach
Dodatkowo wymnażamy poszczególne wyrazy przez siebie
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 92: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Rozwiązujemy układ równań:
Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method

## Slide 93: Metody analizy obwodów: metoda oczkowa
Dla bardzo złożonych obwodów należy stworzyć i rozwiązań układ metodą macierzową.
Aby lepiej poznać rachunek macierzowy oraz operacje na liczbach zespolonych polecam publikację:

## Slide 94: Metody analizy obwodów: metoda węzłowa
Potencjał węzłowy to napięcie między danym węzłem obwodu elektrycznego a wybranym węzłem odniesienia, który przyjmuje się za punkt zerowy

## Slide 95: Metody analizy obwodów: metoda węzłowa
W metodzie potencjałów węzłowych analiza obwodu wykonywana jest w następujących krokach:
Oznaczenie węzła odniesienia (uziemienia).
Oznaczenie potencjałów węzłowych pozostałych węzłów.
Rozwiązanie najpierw łatwych węzłów, czyli takich gdzie źródło napięciowe podłączone jest bezpośrednio do uziemienia.
Rozpisanie równań prądowego prawa Kirchhoffa dla każdego węzła. Zastosowanie prawa Ohma (w pamięci).
Rozwiązanie otrzymanego układu równań dla wszystkich potencjałów węzłowych.
Znalezienie interesujących nas natężeń prądu przy pomocy prawa Ohma.

## Slide 96: Metody analizy obwodów: metoda węzłowa

## Slide 97: Metody analizy obwodów: metoda węzłowa

## Slide 98: Metody analizy obwodów: metoda węzłowa

## Slide 99: Metody analizy obwodów: metoda węzłowa
Metoda węzłowa została wykorzystana przy rozwiązywaniu obwodów z wykorzystaniem programu SPICE. Żeby lepiej zrozumieć zasadę działania programu warto sięgnąć do pozycji wybitnej pary polskich naukowców, Panów Profesorów: dr inż. Janusza Walczaka oraz dr inż. Pasko:

## Slide 100: Metoda oczkowa – przykład obliczeń
Aby nabrać wprawy w dokonywaniu obliczeń posłużymy się przykładem opisanym w książce: „ Przykłady i zadania z elektrotechniki teoretycznej” autorstwa wybitnych polskich uczonych: Pani Profesor Zofii Cichowskiej, Eweliny Litwinowicz oraz Pana Profesora Mariana Pasko:

## Slide 101: Metoda oczkowa – przykład obliczeń

## Slide 102: Metoda oczkowa – przykład obliczeń

## Slide 103: Metoda węzłowa – przykład obliczeń

## Slide 104: Metoda węzłowa – przykład obliczeń

## Slide 105: Obwody RLC
Obwody RLC to obwody w których występują wartości rezystancji, indukcyjności oraz pojemności. Najczęściej w praktyce obwody mają przeważającą charakterystykę rezystancyjną (zawierającą szczątkowe wartości pojemności i indukcyjności, np. obwód grzałki), charakterystykę RL (rezystancyjno – indukcyjnościową, np. silnik elektryczny AC) lub też charakterystykę RC (rezystancyjno – pojemnościową np. obwód żarówki LED 230V AC).

## Slide 106: Obwody RLC
W większości przypadków układy RLC należy analizować w kontekście sygnałów sinusoidalnie zmiennych (np. w odniesieniu do zasilania sieciowego)
Przykładowy układ RLC:

## Slide 107: Obwody RLC
Przeprowadzając analizę obwodów prądu zmiennego, w stanie ustalonym, przy pobudzeniu sinusoidalnym wygodnie jest zastąpić chwilowe wartości prądów i napięć ich odpowiednikami w dziedzinie liczb zespolonych:
Prawdziwe wartości napięć i prądów otrzymujemy biorąc część rzeczywistą rozwiązania zespolonego:

## Slide 108: Obwody RLC
Ważnym pojęciem będzie transmitancja, określająca odpowiedź układu na wymuszenie. Mówiąc potocznie określa ona w jaki sposób układ zmieniać będzie sygnał wyjściowy w stosunku do sygnału wejściowego. Weźmy nasz przykład obwodu RC:
Zależność Uo / Ui możemy określić wzorem:

## Slide 109: Obwody RLC
Dla przebiegów okresowych obliczenia ułatwia tzw. Transformata Laplace’a:
Na początku mówiliśmy, że dla przebiegów sinusoidalnych napięia i prądu zachodzi zależność:

## Slide 110: Obwody RLC
Możemy zatem skorzystać z przekształceń Laplace’a oraz wcześniej przedstawionego Fouriera i zapisać:

## Slide 111: Obwody RLC
Wróćmy do zapisu transmitancji naszego układu RC w postaci operatorowej:

## Slide 112: Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC uskokiem jednostkowym
Wyobraźmy sobie, że na układ RC podamy zasilanie. Przed załączeniem napięcie wejściowe było zerowe. W momencie załączenia zasilania ustalają się dynamicznie (czyli zmiennie w czasie) parametry obwodu. Mówimy więc o skoku jednostkowym, czyli uruchomieniu zasilania opisując je matematycznie:

## Slide 113: Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC uskokiem jednostkowym
Wielkość RC nazywamy stałą czasową układu.
Odpowiedź układu można przedstawić w postaci funkcji:
Charakterystykę częstotliwościową układu przedstawia się jako funkcję modułu wzmocnienia w dB w skali logarytmicznej: KdB=f(log(ω)). Po dokonaniu uproszczeń moduł transmitancji filtru dolnoprzepustowego RC można zapisać:
Po wyliczeniu odwrotnej transformaty Laplace’a sygnału wyjściowego otrzymujemy:

## Slide 114: Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC uskokiem jednostkowym
Funkcję tę można przedstawić za pomocą odcinków linii prostych. Dla ω<ω0 wzmocnienie jest stałe i kąt przesunięcie jest równy zero. Dla ω>ω0 charakterystyka opada z szybkością .20dB/dekadę a kąt przesunięcia fazowego dąży do .π/2.

## Slide 115: Obwody RLC - pobudzenie filtru dolnoprzepustowego RC dowolnym sygnałem okresowym
Stan ustalony na wyjściu układu liniowego może być wyliczony jako suma odpowiedzi przy pobudzeniu kolejnymi harmonicznymi sygnału wejściowego. W filtrze dolnoprzepustowym RC tłumione są wyższe harmoniczne a postać sygnału wyjściowego zależy zarówno od sygnału wejściowego jak i od stałej czasowej filtru. Dla przykładu przy pobudzeniu filtru dolnoprzepustowego o stałej czasowej τ przebiegiem prostokątnym o częstotliwości ω>1/ τ sygnał wyjściowy będzie przypominał przebieg sinusiodalny.
Celem lepszego poznania zagadnienia polecam pozycję:

## Slide 116: Obwody RLC – układ rezonansowy
W układzie rezonansowym następuje wzajemna wymiana energii w polu elektrycznym kondensatora oraz elektromagnetycznym cewki przy jednoczesnym tłumieniu faz poprzez rozpraszające działanie rezystancji.
Układy rezonansowe stosowane są powszechnie m.in. w technologii radiowej oraz energoelektronice

## Slide 117: Obwody RLC – układ rezonansowy
W szeregowym obwodzie rezonansowym płynący prąd można wyrazić jako równanie operatorowe:

## Slide 118: Obwody RLC – układ rezonansowy
Rozwiązanie w dziedzinie czasu można uzyskać stosując odwrotną transformatę Laplace’a:
W zależności od tłumienia δ otrzymuje się trzy rozwiązania: periodyczne, aperiodyczne i
krytyczne.
Impedancja szeregowa obwodu wynosi:
Zatem jej moduł wynosi:

## Slide 119: Obwody RLC – układ rezonansowy
W stanie rezonansu następuje zerowanie reaktancji (znoszenie się składowych napięciowych na kondensatorze i indukcyjności). Częstotliwość rezonansowa wynosi:
a prąd płynący w obwodzie osiąga wartość maksymalną:
Układ RLC może być traktowany jako filtr tłumiący wszystkie częstotliwości za wyjątkiem ω0. Kształt charakterystyki amplitudowej k(jω) w znacznym stopniu zależy od dobroci układu:
Im większa dobroć tym mniejsze pasmo przenoszenia układu RLC.

## Slide 120: Moduł 2: Podstawy współczesnych systemów elektroenergetycznych
System elektroenergetyzny Polski – rys historyczny
Transformacja energetyczna
Podstawowe pojęcia
Podstawowe obliczenia stosowane w modelach systemów elektroenergetycznych
Przykłady zadań
System fotowoltaiczny – czym jest, z czego się składa oraz jak działa

## Slide 121: System energetyczny w Polsce – rys historyczny

## Slide 122: System energetyczny w Polsce – rys historyczny

## Slide 123: Transformacja energetyczna

## Slide 124: Transformacja energetyczna

## Slide 125: Pojęcia podstawowe
Systemem elektroenergetycznym ( SEE) nazywa się zespół urządzeń przeznaczonych do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Zadaniem SEE jest realizacja procesu ciągłej dostawy energii elektrycznej odbiorcom, przy minimalizacji nakładów przeznaczonych na ten cel.
Z funkcji realizowanych przez SEE wynika jego podstawowy podział na dwa podsystemy:
• podsystem wytwórczy, czyli elektrownie
• podsystem przesyłowo-rozdzielczy, zwany inaczej układem przesyłowo - rozdzielczym
lub siecią elektroenergetyczną (SE).

## Slide 126: Pojęcia podstawowe
Wytwarzanie energii elektrycznej w krajowym SEE odbywa się w:
• dużych elektrowniach cieplnych kondensacyjnych (wytwarzających tylko energię elektryczną, bez wyzyskiwania ciepła pary wylotowej z turbiny parowej), pracujących na węglu kamiennym lub brunatnym.
• elektrociepłowniach miejskich i przemysłowych (wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i cieplną, w układzie skojarzonym). Moce takich elektrowni zależą od wielkości zapotrzebowania na ciepło i mieszczą się w granicach od kilku do kilkaset MW.
• elektrowniach wodnych przepływowych i szczytowo-pompowych.
• źródłach wykorzystujących energie odnawialne wiatru i słońca.

## Slide 127: Pojęcia podstawowe
Największa moc czynna jaką mogą produkować wszystkie elektrownie w SEE nazywa się mocą osiągalną.
Największa moc, która może być wytworzona w SEE przez co najmniej godzinę, określana jest mianem mocy dyspozycyjnej.
Suma mocy produkowanych w elektrowniach systemu w danej chwili określa moc wytwarzaną brutto. Różnicę między mocą włączoną a wytwarzaną brutto nazywa się rezerwą wirującą.
Moc wytwarzana netto jest to łączna moc wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
Różnicę pomiędzy mocą wytwarzaną brutto i netto stanowi moc potrzeb własnych elektrowni.

## Slide 128: Zmienność obciążenia
Warunki pracy SEE podlegają ustawicznym zmianom. W zależności od harmonogramu pracy odbiorników, w szczególności odbiorników przemysłowych, zmienia się zapotrzebowanie na moc w ciągu doby. Na wartość mocy zapotrzebowanej wpływają także warunki pogodowe, wydarzenia kulturalne, społeczne, itp. Obciążenie systemu przedstawia się na tzw. wykresach obciążenia, będących zależnością P= f(t). Wykresy te mogą dotyczyć doby, tygodnia, miesiąca lub roku. Na rys 1.5 przedstawiono typowy, dobowy wykres obciążenia SEE dla dwóch różnych dni w roku. Na wykresach obciążenia można zaznaczyć pewne charakterystyczne wielkości mocy: moc maksymalną, zwaną także szczytem obciążenia - Pmax lub Ps oraz moc minimalną, zwaną doliną - Pmin lub Po. Pole powierzchni pod krzywą obciążenia oznacza energię A pobraną w danym okresie czasu Δt. Moc średnią można wyznaczyć z zależności:

## Slide 129: Wymagania stawiane systemowi energetycznemu
Od SEE wymaga się ciągłej, niezawodnej dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Ciągłość dostawy określona jest liczbą i czasem przerw w zasilaniu.
Praca urządzeń elektrycznych może wiązać się z możliwością porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia łukiem elektrycznym, może też stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Układ elektroenergetyczny powinien być właściwie zaprojektowany i zbudowany, a także eksploatowany w taki sposób, aby zapewnione były określone warunki bezpieczeństwa na każdym poziomie napięcia.
Energia elektryczna jest produktem, można więc przypisać jej - jak każdemu produktowi – pewne cechy jakościowe. Cechami jakościowymi energii są parametry napięcia zasilającego:
• wartość napięcia roboczego,
• częstotliwość napięcia,
• kształt krzywej napięcia,
• symetria napięć trójfazowych.

## Slide 130: Podstawowe obliczenia stosowane w modelach sieci elektroenergetycznych
Schemat układu 3-fazowego

## Slide 131: Równania układu 3-fazowego
Równania układu 3-fazowego można zapisać następująco:

## Slide 132: Równania układu 3-fazowego – postać macierzowa

## Slide 133: Równania układu 3-fazowego

## Slide 134: Idea obwodu zastępczego 1-fazowego
Z powyższego zapisu wynika, że różnica napięć w poszczególnych fazach zależy tylko od prądu danej fazy, a więc równania są wzajemnie niezależne. W zapisie matematycznym oznacza to, że macierz impedancji układu Z jest macierzą diagonalną:
Tak więc, przy podanych założeniach rozpatrywanie wszystkich trzech faz układu jednocześnie jest zbędne. Wynika stąd podstawowa idea i metoda obliczania 3-fazowych sieci symetrycznych – idea obwodu zastępczego 1-fazowego. Obwód ten składa się z jednego przewodu fazowego o określonej impedancji i z fikcyjnego przewodu o impedancji równej zeru, stanowiącego węzeł odniesienia dla napięć fazowych. Potencjał tego przewodu wzdłuż jego długości jest równy zeru, co odpowiada sytuacji rzeczywistej - przy symetrii obciążenia przez przewód zerowy (jeśli istnieje) nie płynie żaden prąd. Jednofazowy obwód zastępczy przenosi moc równą 1/3 mocy obciążenia całkowitego.

## Slide 135: Idea obwodu zastępczego 1-fazowego

## Slide 136: Schemat zastępczy linii elektroenergetycznej

## Slide 137: Schemat zasępczy linii typu „PI” o parametrach skupionych
Po uproszczeniu: (z pominięciem gałęzi poprzecznych)

## Slide 138: Rezystancja kilometryczna

## Slide 139: Reaktancja indukcyjnościowa przewodu

## Slide 140: Indukcyjność obu przewodów każdej fazy linii przy równoległej pracy obu torów

## Slide 141: Ulot
W liniach napowietrznych WN o wartości konduktancji może decydować ulot. Jest to zjawisko polegające na wyraźnym upływie ładunków z przewodu, na skutek wyładowania elektrycznego powstającego w powietrzu wokół przewodu. Towarzyszy mu świecenie i wyraźnie słyszalny szum. Ulot występuje wówczas, gdy fazowe napięcie robocze linii przekracza wartość napięcia, przy którym następuje wyładowanie, tzw. napięcia krytycznego ulotu Ufkr, wyrażonego wzorem empirycznym:

## Slide 142: Ulot a konduktancja linii napowietrznej

## Slide 143: Susceptancja linii przesyłowej napowietrznej

## Slide 144: Przekroje kabli energetycznych z zaznaczonymi pojemnościami międzyfazowymi i doziemnymi

## Slide 145: Pojemności w zależności od konstrukcji kabla

## Slide 146: Przykład obliczeniowy
Obliczyć rezystancję i reaktancję indukcyjną 3-fazowej linii napowietrznej o napięciu znamionowym 6 kV i długości 10 km. Linia wykonana jest przewodami aluminiowymi o średnicy 0,9 cm, rozmieszczonymi na słupach w wierzchołkach trójkąta równobocznego o długości boku 80 cm.
Rozwiązanie:

## Slide 147: Transformator dwuuzwojeniowy

## Slide 148: Transformator dwuuzwojeniowy

## Slide 149: Transformator dwuuzwojeniowy

## Slide 150: Transformator dwuuzwojeniowy

## Slide 151: Transformator dwuuzwojeniowy

## Slide 152: Transformator dwuuzwojeniowy

## Slide 153: Transformator dwuuzwojeniowy

## Slide 154: Transformator dwuuzwojeniowy – przykład obliczeniowy
Wyznaczyć schemat zastępczy stacji transformatorowej, w której pracują dwa transformatory typu TON o następujących danych znamionowych:
Rozwiązanie:

## Slide 155: Transformator dwuuzwojeniowy – przykład obliczeniowy

## Slide 156: Transformator dwuuzwojeniowy – przykład obliczeniowy

## Slide 157: Transformator 3-uzwojeniowy

## Slide 158: Transformator 3-uzwojeniowy

## Slide 159: Dławik zwarciowy

## Slide 160: Schemat zastępczy generatora

## Slide 161: Wypadkowy schemat układu elektroenergetycznego

## Slide 162: Przykład obliczeniowy
Obliczyć napięcie na szynach nr 4 sieci przedstawionej na rysunku poniżej. Narysować schemat impedancyjny układu.

## Slide 163: Rozwiązanie:

## Slide 164: Rozwiązanie:

## Slide 165: Rozwiązanie:

## Slide 166: Rozwiązanie:

## Slide 167: Rozwiązanie:

## Slide 168: Rozwiązanie:

## Slide 169: Rozwiązanie:

## Slide 170: Rozwiązanie:

## Slide 171: Rozwiązanie:

## Slide 172: Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 173: Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 174: Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 175: Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice – złącze P-N
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 176: Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice – złącze P-N
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 177: Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice – złącze P-N

## Slide 178: Podstawy fizyczne konwersji energii słonecznej na energię elektryczną
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 179: Podstawy fizyczne konwersji energii słonecznej na energię elektryczną
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 180: Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Opracowano dla ogniw i paneli fotowoltaicznych warunki testowania STC (ang. Standard Test Conditions). Warunki te określają parametry przeprowadzenia badań:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 181: Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Celem badań jest określenie parametrów ogniw i paneli. Podstawowym pomiarem ogniwa fotowoltaicznego jest zbadanie jego charakterystyki prądowo-napięciowej I(U).
Istotnym parametrem ogniwa jest określenie sprawności, którą wyznacza się z charakterystyki I(U).
Sprawność ogniwa fotowoltaicznego to ilość maksymalnej mocy elektrycznej otrzymanej z ogniwa PV, czyli Pmax do mocy dostarczonej przez promieniowanie słoneczne Plight.
Sprawność ogniwa fotowoltaicznego wyraża się wzorem:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 182: Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 183: Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Do opisu parametrów ogniwaz używa się też pojęcia współczynnika wypełnienia FF(ang. fill factor), wyrażonego stosunkiem maksymalnej mocy otrzymanej z ogniwa fotowoltaicznego Pmax do iloczynu napięcia obwodu otwartego Voc i prądu zwarcia Isc. Wartość współczynnika wypełnienia wyznacza się z równania:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 184: Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Wprowadzając do wzoru na sprawność ogniwa fotowoltaicznego współczynnik wypełnienia, równanie na sprawność n wydajności przyjmuje postać:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 185: Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Sprawność ogniwa zależy od długości fali i współczynnika absorpcji. Uwzględniając te parametry powyższe równanie przybiera formę:
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 186: Parametry ogniwa fotowoltaicznego
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 187: Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 188: Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 189: Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 190: Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 191: Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 192: Model ogniwa PV
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 193: Model ogniwa PV

## Slide 194: Panele fotowoltaiczne
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 195: System fotowoltaiczny typu „off-grid”
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 196: System fotowoltaiczny typu „on-grid”
Źródło: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/35/module/775/reader

## Slide 197: System fotowoltaiczny – symulacja w programe MATLAB SIMULINK
Źródło:

## Slide 198: System fotowoltaiczny – symulacja w programe MATLAB SIMULINK

## Slide 199: Symulator Polskiego Systemu Elektroenergetycznego
Źródło: https://symulatorsystemuenergetycznego.ncbr.gov.pl/

## Slide 200: Moduł 3: Elementy elektroniczne w systemach zielonej energii (6 godzin)
1. Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
2. Prostownik diodowy
3. Prostownik tyrystorowy
4. Falownik 1- fazowy
5. Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV

## Slide 201: Źródło na jakie powołuję się w kolejnych slajdach
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 202: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Dioda
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 203: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Dioda
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 204: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Dioda
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 205: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Dioda
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 206: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Dioda
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 207: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Dioda
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 208: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tyrystor
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 209: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tyrystor
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 210: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tyrystor
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 211: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tyrystor

## Slide 212: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tyrystor
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 213: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tranzystor MOSFET
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 214: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tranzystor MOSFET
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 215: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tranzystor MOSFET

## Slide 216: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tranzystor MOSFET
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 217: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Tranzystor MOSFET

## Slide 218: Prostownik diodowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 219: Prostownik diodowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 220: Prostownik diodowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 221: Prostownik diodowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 222: Prostownik diodowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 223: Prostownik diodowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 224: Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 225: Podstawy elektroniki mocy (elementy energoelektroniczne)
Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 226: Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 227: Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 228: Prostownik tyrystorowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 229: Prostownik tyrystorowy
Komutacja dwufazowa
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 230: Prostownik tyrystorowy
Prostownik tyrystorowy
przy komutacji dwuzaworowej
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 231: Falownik 1-fazowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 232: Falownik 1-fazowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 233: Falownik 1-fazowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 234: Falownik 1-fazowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 235: Falownik 1-fazowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 236: Falownik 1-fazowy
EnergoElektronika Bogusław Grzesik wydawnictwo Politechniki Śląskiej

## Slide 237: Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 238: Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 239: Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 240: Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 241: Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 242: Sterowanie przepływem energii w systemach odnawialnych na przykładzie EKO OZE PV
Źródło: https://zamel.io/eko-oze-pv

## Slide 243: Bibliografia
https://www.robotyka.net.pl/obliczanie-obwodow-metoda-praw-kirchhoffa-metoda-klasyczna/
https://www.varta.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystor
https://forbot.pl/blog/czym-jest-moc-jak-dobrac-odpowiednie-elementy-id17277
https://goodaudio.pl/blog/cewka-czym-jest/
https://strefaie.pl/typy-schematow-wg-normy-iec-81346/
https://kb.pl/aktualnosci/fotowoltaika/mikroinwertery-czy-inwerter-centralny-co-wybrac/
https://www.medianauka.pl/symbole-elektryczne
https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-mesh-current-method
https://pl.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-circuit-analysis-topic/ee-dc-circuit-analysis/a/ee-node-voltage-method
https://elektrykapradnietyka.com/21667/tnc-tns-tncs-tt-it/
http://www.napieciesalama.pl